# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 65/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ, WG PAKIETÓW 1-10

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2010 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i aparatury medycznej, wg pakietów 1-10.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-10.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 65/Med./2010

„Oferta na dostawę  sprzętu i aparatury  medycznej, wg pakietów 1-10.”

nie otwierać przed dniem 01.09.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 719 000,00zł  ( słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

| Pakiet 1 | 80 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 75 000,00 |
| Pakiet 3 | 65 000,00 |
| Pakiet 4 | 67 000,00 |
| Pakiet 5 | 35 000,00 |
| Pakiet 6 | 24 000,00 |
| Pakiet 7 | 120 000,00 |
| Pakiet 8 | 88 000,00 |
| Pakiet 9 | 90 000,00 |
| Pakiet 10 | 75 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 155 000,00 zł  (80 000,00zł + 75 000,00 zł).

Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP; z zastrzeżeniem § 2 ust. 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Deklaracja Producenta potwierdzająca zgodność urządzenia z wymaganiami normy EN 15883 1-4 – dotyczy Pakiet nr 7 – Myjnia do endoskopów z wyposażeniem.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit.c i ewentualnie w pkt.3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej, wg pakietów 1-10, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:

Pakiet 1 – 33162100-4

Pakiet 2 – 33170000-2

Pakiet 3 – 33100000-1

Pakiet 4 – 33182100-0

Pakiet 5 – 33191100-6

Pakiet 6 – 33123000-8

Pakiet 7 – 33100000-1

Pakiet 8 – 33111660-5

Pakiet 9 – 33161000-6

Pakiet 10 – 33162100-4

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie:

- 4 tygodni od daty zawarcia umowy- dotyczy pakietów: 1, 2, 9, 10

- 4 tygodni od daty wezwania przez Zamawiającego (jednak nie później niż do 31.12.2010r.- dotyczy pakietów: 3, 4, 5, 6 oraz do 30.11.2010r. – dotyczy pakietu:7)

- 6 tygodni od daty zawarcia umowy- dotyczy pakietu: 8

Miejsce dostawy

Sekcja Sprzętu Medycznego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych, 00/100); na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

| Pakiet 1 | 3 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2 800,00 |
| Pakiet 3 | 2 500,00 |
| Pakiet 4 | 2 500,00 |
| Pakiet 5 | 1 300,00 |
| Pakiet 6 | 900,00 |
| Pakiet 7 | 4 500,00 |
| Pakiet 8 | 3 300,00 |
| Pakiet 9 | 3 400,00 |
| Pakiet 10 | 2 800,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 01.09.2010r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 01.09.2010r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu i aparatury medycznej, wg pakietów 1-10, znak sprawy 65/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 01.09.2010r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (071) 7660 128, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 01.09.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – załącznik 2a

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk		                    	           ………………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………….

- Jarosław Sakowski			……………………………….

- Piotr Garba				……………………………….

- Marzenna Kotapka			……………………………….

- Werner Janus				……………………………….

- Bartosz Ceglarski				……………………………….

- Renata Tuchendler			……………………………….

- Paweł Chwalisz				……………………………….

- Janusz Tuchendler			……………………………….

- Józef Ruta					……………………………….

- Sylwia Komorek				……………………………….

- Magdalena Okulicz-Kozaryn	 	……………………………….

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu i aparatury medycznej, wg pakietów 1-10.”

Znak sprawy  65/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę sprzętu i aparatury medycznej, wg pakietów 1-10, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł”).

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 Wiertarka neurochirurgiczna z oprzyrządowaniem |
| 1 | Wiertarka neurochirurgiczna z oprzyrządowaniem | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy z monitorem anestetycznym |
| 1 | Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy z monitorem anestetycznym | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 Myjnia – dezynfektor do mycia basenów i sprzętu sanitarnego |
| 1 | Myjnia – dezynfektor do mycia basenów i sprzętu sanitarnego | szt |  |  |  | 4 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 Defibrylator |
| 1 | Defibrylator | szt |  |  |  | 3 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 Sterylizator parowy stołowy |
| 1 | Sterylizator parowy stołowy | szt |  |  |  | 2 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 System holterowski do oceny równoczesnej EKG i RR |
| 1 | System holterowski do oceny równoczesnej EKG i RR | komplet |  |  |  | 2 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 Myjnia do endoskopów z wyposażeniem |
| 1 | Myjnia do endoskopów z wyposażeniem | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Myjnia do endoskopów z wyposażeniem oraz systemem dokumentującym proces mycia i dezynfekcji w myjni | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 Densytometr rentgenowski kostny |
| 1 | Densytometr rentgenowski kostny | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 Diatermie chirurgiczne |
| 1 | Diatermia mono i bipolarna do zabiegów endourologicznych | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Diatermia mono i bipolarna do zabiegów endourologicznych z zamykaniem naczyń do 7mm włącznie | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Diatermia mono i bipolarna z przystawką argonową | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 10 Napędy motorowe na potrzeby bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu |
| 1 | Napędy motorowe - komplet nr I z ładowarką | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Napędy motorowe - komplet nr II | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik 2a

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 1  Wiertarka neurochirurgiczna z oprzyrządowaniem  - 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Ilość sztuk w zestawie | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych, z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników, możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi, wolnoobrotowymi oraz silnikami do miniortopedii, ekranem dotykowym LCD 6,5”, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 80ml/min. | TAK | 1 szt. |  |
|  | Sieciowy przewód zasilający o długości 5 m | TAK | 1 szt. |  |
|  | Sterownik nożny jednopedałowy z przyciskami zmiany kierunku obrotów, włącznikiem pompy i możliwością sterowania funkcjami konsoli | TAK | 1 szt. |  |
|  | Mikrosilnik silnik szybkoobrotowy o mocy 115W i prędkości obrotowej regulowanej od 10000-80000 obr/min, obudowa PEEK, | TAK | 1 szt. |  |
|  | Mikrosilnik silnik szybkoobrotowy o mocy 150 i prędkości obrotowej regulowanej od 10000-80000 obr/min, obudowa tytanowa | TAK | 1 szt. |  |
|  | Kabel silnikowy do podłączenia mikrosilnika z konsolą sterującą – kabel silnikowy z wyłącznikiem z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika | TAK | 3 szt. |  |
|  | Napęd wolnoobrotowy perforatora czaszki mocy 150 W i momentem obrotowym do 3 Nm z integralną głowicą typu HUDSON o prędkości obrotowej regulowanej od 650-800 obr/min | TAK | 2 szt. |  |
|  | Uchwyt uniwersalny – prostnica extra krótka – kraniotom szybkoobrotowy | TAK | 2 szt. |  |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia | TAK | 2 szt. |  |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa długa | TAK | 2 szt. |  |
|  | Kosz stalowy do mycia i sterylizacji silników i kabli | TAK | 2 szt. |  |
|  | Uchwyt do mocowania w koszu min. 13 szt. wierteł i frezów umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 2 szt. |  |
|  | Uchwyt do kątnic i prostnic umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 2 szt. |  |
|  | Uchwyt do silnika w obudowie tytanowej umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 1 szt. |  |
|  | Uchwyt do silnika w obudowie PEEK umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 1 szt. |  |
|  | Uchwyt do napędu perforatora czaszki umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 2 szt. |  |
|  | Uchwyt do osłon opony umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 2 szt. |  |
|  | Uchwyt do trepana umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 2 szt. |  |
|  | Uchwyt do kabla silnikowego umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 3 szt. |  |
|  | Wanna do kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | TAK | 2 szt. |  |
|  | Pokrywa kontenera PEEK przeźroczysta 1/1 z mikroporowym filtrem teflonowym | TAK | 2 szt. |  |
|  | Trepan 9x12 z trzonem HUDSON | TAK | 2 szt. |  |
|  | Trepan 12x15 z trzonem HUDSON | TAK | 1 szt. |  |
|  | Frez kraniotomu średni | TAK | 20 szt. |  |
|  | Frez kraniotomu długi | TAK | 5 szt. |  |
|  | Kątnica średnia 70mm – bez przekładni obrotów, korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 2 szt. |  |
|  | Kątnica długa 100mm – bez przekładni obrotów, korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | 1 szt. |  |
|  | Dysza irygacyjna do prostnic i kątnic średnich | TAK | 4 szt. |  |
|  | Dysza irygacyjna do prostnic i kątnic długich | TAK | 2 szt. |  |
|  | Dysza irygacyjna do uchwytu kraniotomu | TAK | 4 szt. |  |
|  | Frez stożkowy do kątnicy średniej 4 mm | TAK | 1 szt. |  |
|  | Frez rozetowy do kątnicy średniej 1,8 mm | TAK | 2 szt. |  |
|  | Frez diamentowy do kątnicy średniej 3,1 mm | TAK | 4 szt. |  |
|  | Frez diamentowy do kątnicy średniej 5,0 mm | TAK | 4 szt. |  |
|  | Frez diamentowy do kątnicy długiej 3,1 mm | TAK | 2 szt. |  |
|  | Frez diamentowy do kątnicy długiej 5,0 mm | TAK | 2 szt. |  |
|  | Dreny irygacyjne 10 szt. w opakowaniu | TAK | 2 op. |  |
| Inne |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą | TAK |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą | TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 2

Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy z monitorem anestetycznym – 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | aparat do znieczulania i monitor pacjenta, pochodzące od jednego producenta. | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm), masa (kg) | Podać |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażoną w blokowane kółka (min. dwa) | TAK |  |
|  | Aparat z możliwością powieszenia na kolumnie anestezjologicznej ze standardowym uchwytem zawieszeniowym | TAK |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażony w podświetlany blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z butli ( N2O, O2 ) uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu reduktory do butli O2 i N2O wyposażone w przyłącze do aparatu, ze złączami zgodnymi z PN | TAK, bez dostarczania butli |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu. Minimum jedno gniazdo 2A | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 90 minut w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | TAK |  |
|  | Aktywne uchwyty do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, umożliwiające bezpośrednie korzystanie ze środków wziewnych | TAK |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
|  | Parownik do sewofluranu | TAK |  |
|  | Precyzyjne mechaniczne lub elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie minimum 24% +/- 1% | TAK |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |
|  | Wbudowany dodatkowy przepływomierz do podawana tlenu przez maskę podczas znieczuleń przewodowych | TAK |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 35 l/min. | TAK |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max 1,5 l | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania pochłaniaczy jednorazowych | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną (na wyposażeniu aparatu wszystkie niezbędne urządzenia i akcesoria do wpięcia do istniejących w szpitalu gniazd sprężonego powietrza i odciągu gazów, tzn. wtyki, injectory, dreny itp.) | TAK |  |
|  | Ekran do prezentacji parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | Zakres PEEP minimum od 5 do 20 cm H2O, podać | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 65 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres) | TAK |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 50 do 1400 ml wentylacja objętościowa | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60% | TAK |  |
| Alarmy |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | Alarm Apnea (bezdechu) | TAK |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |
|  | Stężenie tlenu w gazach wdechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| Monitor pacjenta do aparatu |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia, z wbudowanym akumulatorem na minimum 90 minut pracy w warunkach standardowych. | TAK |  |
|  | Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Wszystkie parametry mierzone, dostępne w wymiennych modułach | TAK |  |
|  | System umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania i przechowywania w pamięci monitora lub aparatu do znieczulenia (na żądanie lub automatycznie) minimum 200 zdarzeń do późniejszej analizy | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran w postaci płaskiego pojedynczego, wbudowanego panelu LCD TFT wysokiej jakości. Przekątna ekranu minimum 12”. Rozdzielczość minimum 800 x600 | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu | TAK |  |
|  | Pomiar EKG. Monitorowanie 3 i 7 odprowadzeń. W komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych. Podstawowa analiza arytmii. Kabel 3- i 5-odprowadzeniowy. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca: zakres minimum 30 – 250/min | TAK |  |
|  | Pomiar ST z wyświetlaniem wartości i trendów | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie minimum od 5 do 120 /min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | System monitorowania saturacji zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie min. 30-100%. W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla dorosłych wielorazowego użytku oraz min. 20 szt. czujników jednorazowych dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia. Metoda oscylometryczna, pomiar ręczny i automatyczny; pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie minimum: 1 min. - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. W komplecie przewód i zestaw mankietów - cztery rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 i różnicy T2-T1. W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia, minimum dwa tory pomiarowe. Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego. W komplecie 2 kable pomiarowe. | TAK |  |
|  | Prezentacja stężeń wdechowych i wydechowych tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta, pomiar metodą paramagnetyczną. | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu oraz MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta. Zestaw akcesoriów. | TAK |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta. | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar rzutu serca metodą małoinwazyjną PCCO oraz pomiar saturacji krwi żylnej. Pomiar dokonywany w monitorze lub osobnym urządzeniu. Obliczanie i wyświetlanie parametrów hemodynamicznych charakterystycznych dla metody PCCO takich jak: PCCO, CI, GEDV, ITBV, EVLW na ekranie monitora bądź na ekranie osobnego urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe | TAK |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| INNE |
|  | Kompatybilność z modułami serii Datex-Ohmeda posiadanymi przez szpital | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji modułów głębokości znieczulenia (np. BIS, Entropia) oraz przewodnictwa nerwowo-mięśniowego jednocześnie z modułami zapewniającymi zakres monitorowania opisany w punktach 63-73. Nie dopuszcza się osobnych urządzeń. | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 3

Myjnia – dezynfektor do mycia basenów i sprzętu sanitarnego – 4 szt.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej sprzętu sanitarnego takiego jak: baseny i kaczki szpitalne, miski, pojemniki, wiadra, butle i węże ssaków oraz inne przedmioty wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Pojemność minimum 2 baseny lub 3 kaczki | TAK |  |
|  | Para wodna wytwarzana przez wbudowaną bezciśnieniową wytwornicę pary ogrzewaną elektrycznie | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego modyfikowania programów, możliwość ustawienia min. 5 programów mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Wyświetlanie i sygnalizowanie temperatury, numeru wybranego programu, zakończenia programu oraz stanu awaryjnego | TAK |  |
|  | Automatyczne opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi | TAK |  |
|  | Automatyczne dozowanie detergentu | TAK |  |
|  | Ergonomiczny załadunek od frontu urządzenia | TAK |  |
|  | Konstrukcja wolnostojąca | TAK |  |
|  | Wszystkie podzespoły ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do przygotowanych w szpitalu: - odpływ ф100 – w podłodze - zasilanie trójfazowe, gniazdo na wysokości 150 cm od podłogi, - woda zimna, ciepła | TAK |  |
|  | Dodatkowe informacje o oferowanym urządzeniu | podać |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 4  Defibrylator – 3 szt.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz 230V AC wbudowany w defibrylator | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne akumulatorowe – czas pracy: min. 2,5 godz. lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatorów (bez rozkręcania aparatu) przez użytkownika | TAK |  |
|  | Wbudowana ładowarka – automatyczne ładownie akumulatora/ów po przyłączeniu defibrylatora do sieci | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności – maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
|  | Akumulatory ze zminimalizowanym efektem pamięci: litowo-jonowe lub kwasowo-ołowiowe | TAK |  |
|  | Ciężar kompletnego aparatu (razem z łyżkami dla dzieci i dla dorosłych, kompletem akumulatorów , kabli | max. 8 kg |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą (minimum klasa IPX wg IEC529) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły: 12 odprowadzeń EKG, EtCO2 (opcje muszą być dostępne na dzień składania ofert) | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy – komunikaty głosowe w języku polskim) | TAK |  |
| DEFIBRYLACJA |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Energia maksymalna defibrylacji: 200J | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej – max. 7 sekund | TAK |  |
|  | Minimum 16 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | TAK |  |
|  | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (wybór energii, ładowanie, rozładowanie, wydruk) | TAK |  |
| Monitorowanie EKG |
|  | Ekran monitora min 5”, o wysokim kontraście typu EL lub TFT | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG – przewód 3-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min 20-250u/min. | TAK |  |
|  | Rejestrator EKG na papier o szerokości min. 80 mm | TAK |  |
|  | Szybkość wydruku 25 mm/sek | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-140mA | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu rytmu autogennego bez przerywania stymulacji | TAK |  |
|  | Minimum 1 komplet elektrod do stymulacji | TAK |  |
| Pulsoksymetria |
|  | Pomiar SpO2 w technologii odpornej na zakłócenia Masimo SET | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips na palec w zakresie od 1 do 100% | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany czułości i czasu uśredniania pomiaru | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych z przedłużaczem w komplecie | TAK |  |
| NIBP |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 25-260 mmHg | TAK |  |
|  | Manualne ustawienie ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Tryby pracy: manualny (pomiar pojedynczy), automatyczny, monitorowanie | TAK |  |
|  | Regulacja interwału w trybie Auto w zakresie 2,5 – 120 minut | TAK |  |
|  | Pomiar NIBP, na wyposażeniu mankiety dla dorosłych w rozmiarze standardowym i dużym – 2 szt. | TAK |  |
| Inne |
|  | Wózek pod aparaturę medyczną | TAK |  |
|  | Torba na defibrylator z osłoną na panel przedni, kieszeniami na akcesoria i paskiem do przenoszenia na ramieniu | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 5  Sterylizator parowy stołowy – 2 szt.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie klasy B | TAK |  |
|  | Autoklaw nastołowy, nieprzelotowy,1 drzwiowy | TAK |  |
|  | Pojemność komory nie mniej niż 20 litrów | TAK, podać |  |
|  | Głębokość komory nie mniej niż 40 cm | TAK |  |
|  | Pojemność komory min. na 5 szt. tac narzędziowych o jednakowych wymiarach, pozwalających na maksymalne wykorzystanie pojemności komory | TAK |  |
|  | Komora o przekroju prostopadłościennym | TAK |  |
|  | Przesuwane drzwi zamykające komorę | TAK |  |
|  | Ergonomiczny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym parametrów programu sterylizacji, | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu-kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania | TAK |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne (wytwornica elektryczna pary na wodę destylowaną) | TAK |  |
|  | Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Obudowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Próżnia wstępna ,próżnia frakcyjna wytwarzane pompą próżniową | TAK |  |
|  | Suszenie próżniowe | TAK |  |
|  | Programy automatyczne testujące: - test Bowie - Dicka - test szczelności (automatyczny) | TAK |  |
|  | Programy sterylizacji dla temperatur: - 121 ºC - ≥134 ºC | TAK |  |
|  | Zbiornik wody min. 5 litrów | TAK |  |
|  | Rejestracja parametrów sterylizacji | TAK |  |
|  | Drukarka parametrów procesu sterylizacji | TAK |  |
|  | Filtr bakteriologiczny | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów | TAK |  |
|  | Masa całkowita ≤80 kg | TAK |  |
|  | Poziom hałasu ≤ 60 db | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| Komplet wyposażenia |
|  | Taca narzędziowa siatkowa, wykonana ze stali kwasoodpornej, o wymiarach dostosowanych do wymiarów oferowanego sterylizatora-w ilości 5 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt do bezpiecznego wyjmowania/wkładania tac do komory, wykonany ze stali kwasoodpornej- w ilości 1szt. | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia, dokumentacja niezbędna do zgłoszenia urządzenia do Dozoru Technicznego – 2 kpl. na urządzenie | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 6  System holterowski do oceny równoczesnej EKG i RR – 2 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednoczesny pomiar ciśnienia krwi i rejestracja zapisu elektrokardiograficznego przy pomocy tego samego urządzenia rejestrującego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną, rejestracja ciśnienia zweryfikowana niezależnie – minimum klasa B/B wg BHS | TAK |  |
|  | Urządzenia rejestrujące wyposażone w możliwość dodatkowych pomiarów ciśnienia w przypadku obniżenia / podwyższenia odcinka ST bądź tachykardii / bradykardii (nieprawidłowości zapisu EKG) | TAK |  |
|  | Ciągły zapis EKG na 3 kanałach do 48 godz. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł analizy profilu ciśnienia tętniczego (statystyka ABPM) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł zapisu wahań odcinka ST w trzech kanałach (wartości, nachylenie) | TAK |  |
|  | Detekcja arytmii komorowych i nadkomorowych oaz oznaczenie skurczów arytmicznych odrębnymi kolorami w celu łatwej identyfikacji | TAK |  |
|  | Detekcja bradykardii, tachykardii oraz pauzy | TAK |  |
|  | Detekcja par oraz skurczy potrójnych | TAK |  |
|  | Detekcja bigeminii oraz trigeminii | TAK |  |
|  | Możliwość reklasyfikacji pojedynczego skurczu lub całej klasy | TAK |  |
|  | Łączenie dwóch lub większej ilości klas zaburzeń | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia zdarzenia użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania do raportu wybranych wstęg EKG oraz zdarzeń | TAK |  |
|  | Prezentacja rozkładu zdarzeń na wykresie słupkowym | TAK |  |
|  | Synchronizacja przeglądania wartości pomiarów ciśnienia krwi z odpowiadającym im zapisom EKG oraz ST | TAK |  |
|  | Detekcja ruchu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające moduł analizy zmienności częstości akcji serca (HRV) w domenie czasowej i częstotliwości | TAK |  |
|  | Analiza QT | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające prezentację zapisu EKG, graficzne przedstawienie wyników, edycję raportów. Wszystkie moduły oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Interfejs (kabel łączący) umożliwiający połączenie urządzenia rejestrującego z komputerem PC w celu programowania urządzenia i transmisji danych lub komunikacja bezprzewodowa (Bluetooth) | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe (na wyposażeniu dwa komplety akumulatorów) | TAK |  |
|  | Futerał na urządzenia rejestrujące | TAK |  |
|  | Oprogramowanie działające lokalnie lub w sieci | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z oprogramowaniem za pomocą BlueTooth w celu sprawdzania jakości sygnału EKG | TAK |  |
|  | Komputer przenośny laptop do obsługi oprogramowania oraz archiwizacji badań, drukarka laserowa HP | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 7  Myjnia do endoskopów z wyposażeniem – 2 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie zgodne z wymogami normy unijnej EN 15883 1-4 | Tak, Deklaracja wytwórcy potwierdzająca zgodność z wymaganiami normy |  |
|  | Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu | Tak |  |
|  | Automatyczna samodezynfekcja myjni | Tak |  |
|  | Automatyczne dozowanie środków chemicznych do myjni | Tak |  |
|  | Czas trwania pełnego procesu z płukaniem wodą zdezynfekowaną i suszeniem Max 60 min | Tak |  |
|  | Proces dezynfekcji oparty na środkach dezynfekcyjnych zawierających glutaraldehyd | Tak |  |
|  | Temperatura procesu dezynfekcji max. 60ºC | Tak |  |
|  | Dzielony, wysuwany na kołach z myjni kosz do bezpiecznego umieszczenia endoskopów | Tak |  |
|  | Czas dezynfekcji max 15 minut | Tak |  |
|  | Dezynfekcja wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces termiczny | Tak |  |
|  | Ilość mytych endoskopów min. 2 | Tak |  |
|  | Dwa płukania końcowe po procesie dezynfekcji | Tak |  |
|  | Kontrola szczelność endoskopów przez cały proces | Tak |  |
|  | Chemiczne i biologiczne uzdatnianie wody przez myjnię | Tak |  |
|  | Kondensacja oparów środków dezynfekujących | Tak |  |
|  | Suszenie endoskopów | Tak |  |
|  | Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania testu skuteczności dezynfekcji w trakcie trwania procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | System indywidualnych połączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów | Tak |  |
|  | Biodegradacja używanych płynów (dołączyć stosowne oświadczenie) | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 3x380V/220V | Tak |  |
|  | Dokumentacja procesu dezynfekcji : Elektroniczna dokumentacja procesów dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób ( typ, nr fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowe | Tak |  |
|  | System dokumentujący proces mycia i dezynfekcji w myjni (czytnik, drukarka, papier) | TAK, na wyposażeniu 1 myjni, druga myjnia do podłączenia do sytemu pracującego w Pracowni Endoskopowej w ramach instalacji |  |
|  | Dokumentacja techniczno- ruchowa urządzenia w celu wykonania przez Zamawiającego niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczenia do podłączenia myjni | TAK, z niezwłocznie po zawarciu umowy |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 8  Densytometr rentgenowski kostny – 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE: |
| 1. | Aparat rentgenowski typu DEXA (stacjonarny) | Tak |  |
| 2. | Stół z ramieniem przesuwnym | Tak |  |
| 3. | Moc generatora max do1 KW | Tak |  |
| 4. | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających | Tak |  |
| OBRAZOWANIE: |
|  | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej | Tak |  |
|  | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy)- 0,8 mR/hr | Tak |  |
|  | Dawka promieniowania dla pacjenta: a) - kręgosłup AP – max 50 µGy b) - szyjka kości udowej – max 50 µGy c) - całe ciało/skład ciała – max 0,4 µGy | Tak, określić |  |
|  | Czasy skanowania dla lokalizacji: kręgosłup AP szyjka kości udowej całe ciało/skład ciała | Tak, określić |  |
|  | Wielopunktowa kalibracja aparatu dla tkanki twardej | Tak, min 3 punktowa, podać |  |
|  | Wielopunktowa kalibracja aparatu dla tkanki miękkiej | Tak, min 3 punktowa, podać |  |
|  | Technologia detektora obrazowego: – detektor cyfrowy bezpośredni | Tak, określić |  |
| WŁAŚCIOWOŚCI KLINICZNE – MOŻLIWOŚĆ POMIARU W LOKALIZACJACH: |
|  | Szyjka kości udowej: a) - BMD, b) - BMC, c) - powierzchnia dla krętarza, trzpienia, szyjki, górnej części szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) - wskaźnik T-Score, e) - wskaźnik Z-Score, f) - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, g) - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników, h) - długość osi szyjki kości udowej | Tak, określić |  |
|  | Obie szyjki kości udowej : BMD BMC powierzchnia dla krętarza, trzpienia, szyjki, górnej części szyjki kości udowej, oraz dla „total” wskaźnik T-Score wskaźnik Z-Score zmiana procentowa w stosunku do rówieśników zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej długość osi szyjki kości udowej podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta w czasie jednego badania różnice między szyjkami i wartości średnie), | Tak, określić |  |
|  | Kręgosłup lędźwiowy w projekcji AP (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) | Tak |  |
|  | Opcja pediatryczna (dane referencyjne dla dziewcząt i chłopców), pomiar kręgosłup AP i całe ciało | Tak |  |
|  | Całe ciało ze składem ciała (skład tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz kostnej) | Tak |  |
| INNE |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji wyglądu raportu z badania | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu - min. 135 kg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość tworzenia wielu baz danych, z przydzieleniem nazwy każdej z nich (nazwa programu badawczego, nazwisko użytkownika, typy schorzeń, itp.) | Tak |  |
|  | Ocena ryzyka złamania szyjki kości udowej w ciągu 10 lat | Tak |  |
|  | Możliwość przeniesienia bazy danych z posiadanego przez Zamawiającego densytometru LUNAR DPX-IQ do oferowanego densytometru | Tak |  |
|  | System komputerowy stacji roboczej w klasie PC, system operacyjny Windows XP Professional lub nowszy | Tak |  |
|  | UPS – zasilacz awaryjny, w celu zabezpieczenia pracy aparatu | Tak |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
|  | Oprogramowanie do pomiaru gęstości w obrębie przedramienia (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) | Tak |  |
|  | Morfometria oraz BMD kręgosłupa bocznego | Tak |  |
|  | Możliwość analizy deformacji kręgów przy zastosowaniu techniki podwójnej energii | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
|  | Montaż aparatu w miejscu aktualnie pracującego densytometru LUNAR DPX-IQ bez konieczności wykonywania adaptacji pomieszczenia, w ramach instalacji wykonanie demontażu densytometru LUNAR DPX-IQ | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9

      - Diatermia mono i bipolarna do zabiegów endourologicznych – 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł do zamykania naczyń do 7 mm. | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego przystawką argonową APC2 | TAK |  |
|  | Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka do koagulacji w osłonie argonowej, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej | TAK |  |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz TFT do komunikacji aparat-użytkownik | TAK |  |
|  | Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością wizualizacji na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia i zapamiętania około 20 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora | TAK |  |
|  | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim | TAK |  |
|  | Uruchamianie funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: monopolarne/uniwersalne – min. 1 bipolarne – min. 2 bierne – min. 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z resektoskopami bipolarnymi firm Storz, Wolf, Olympus | TAK |  |
|  | Cięcie bipolarne i koagulacja bipolarna w środowisku NaCl do zabiegów endourologicznych | TAK |  |
|  | Cięcie bipolarne dla min. 1 trybu o mocy min. 360 W w roztworze soli fizjologicznej dla wszystkich dostępnych efektów hemostatycznych | TAK |  |
|  | Ilość efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas cięcia bipolarnego w środowiski NaCl, nie dotyczy regulacji mocy, min. 8 | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W dla wszystkich dostępnych efektów hemostatycznych | TAK |  |
|  | Ilość efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej w środowiski NaCl, nie dotyczy regulacji mocy, min. 8 | TAK |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego max. 300W | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje, tryby cięcia monopolarnego w tym jedno do pracy w środowisku wodnym | TAK |  |
|  | Ilość efektów (głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas ciecia monopolarnego dla każdego z trybów min. 8 | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje, tryby cięcia bipolarnego w tym min. 2 rodzaje, tryby w środowisku NaCl |  |  |
|  | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W | TAK |  |
|  | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą porównywalną do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego o mocy max. 60 W | TAK |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu – 1szt. (do dezynfekcji) | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna wielorazowa dla dorosłych o pow. 450 cm2 do 550 cm2 z pasami mocującymi i kablem dł. min. 4 m – 1 kpl. | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

2. Diatermia mono i bipolarna do zabiegów endourologicznych z zamykaniem naczyń do 7mm włącznie  - 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 mm włącznie z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji z sygnalizacją uszczelnienia naczyń (praca z funkcją auto-stop oraz sygnalizacją dźwiękową), skuteczność zamykania naczyń potwierdzona pracą naukową wykonaną przez niezależny ośrodek - dołączyć. | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy | TAK |  |
|  | Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka do koagulacji w osłonie argonowej, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego przystawką argonową APC2 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy zestawu o urządzenie do stymulacji nerwów. Parametry neurotestu obsługiwane z panelu diatermii. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do preperowania strumieniem wody. | TAK |  |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz TFT do komunikacji aparat-użytkownik | TAK |  |
|  | Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością wizualizacji na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia i zapamiętania około 20 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora | TAK |  |
|  | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim | TAK |  |
|  | Uruchamianie funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: monopolarne/uniwersalne – min. 1 bipolarne – min. 2 bierne – min. 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z resektoskopami bipolarnymi firm Storz, Wolf, Olympus | TAK |  |
|  | Cięcie bipolarne i koagulacja bipolarna w środowisku NaCl do zabiegów endourologicznych | TAK |  |
|  | Cięcie bipolarne dla min. 1 trybu o mocy min. 360 W w roztworze soli fizjologicznej dla wszystkich dostępnych efektów hemostatycznych | TAK |  |
|  | Ilość efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas cięcia bipolarnego w środowiski NaCl, nie dotyczy regulacji mocy, min. 8 | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W dla wszystkich dostępnych efektów hemostatycznych | TAK |  |
|  | Ilość efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej w środowiski NaCl, nie dotyczy regulacji mocy, min. 8 | TAK |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego max. 300W | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje, tryby cięcia monopolarnego w tym jedno do pracy w środowisku wodnym | TAK |  |
|  | Ilość efektów (głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas ciecia monopolarnego dla każdego z trybów min. 8 | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje, tryby cięcia bipolarnego w tym min. 2 rodzaje, tryby w środowisku NaCl |  |  |
|  | Minimum cztery rodzaje, tryby koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W | TAK |  |
|  | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą porównywalną do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego o mocy max. 60 W | TAK |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu – 1szt. (do dezynfekcji) | TAK |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy – 1szt. (do dezynfekcji) | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna wielorazowa dla dorosłych o pow. 450 cm2 do 550 cm2 z pasami mocującymi i kablem dł. min. 4 m – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Uchwyt wielorazowy monopolarny z przyciskami i kablem dł. min 4m - 6 kpl. Elektroda wielorazowa monopolarna, nożowa prosta dł. 22-24mm – 6 szt. Pęseta monopolarna wielorazowa dł. 20cm, tip 1,7mm – 1 szt. Wielorazowe kleszcze zagięte do zamykania naczyń o dł. 270-280 mm z mocno zakrzywioną końcówką , połączone z kablem o dł. min 3,5 m – 3 kpl. Wielorazowe kleszcze zagięte do zamykania naczyń o dł. 200-210 mm z ceramiczną osłoną końcówki roboczej, połączone z kablem o dł. min 3,5 m – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Wózek pod aparaturę z koszem na wyposażenie i kablami zasilającymi – 1szt | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

3. Diatermia mono i bipolarna z przystawką argonową  - 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy max. 300W | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna min. 100W | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna max. 120W | TAK. |  |
|  | Minimum 6 różnych prądów cięcia różniących się efektem hemostatycznym (nie dotyczy regulacji mocy) w każdym rodzaju/trybie cięcia min. 6 | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna min. 3 tryby: delikatna, zwykła, spray o mocy min. 100W | TAK |  |
|  | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą porównywalną do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego o mocy max. 60 W | TAK |  |
|  | Minimum dwa rodzaje cięcia monopolarnego w tym jedno do pracy w środowisku wodnym | TAK |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 8 różnych programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora | TAK |  |
|  | Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej (biernej) | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny autotest urządzenia po załączeniu | TAK |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min.1 szt. - bipolarne – min. 1 szt. - elektrody neutralnej – min.1 szt. - argonowe – min.1 szt. Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) | TAK |  |
|  | Przystawka do koagulacji i cięcia w plaźmie argonowej | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych z jednoczesnym, automatycznym ustawieniem parametrów przepływu argonu | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu argonu | min. 0,1 do 8,0 l/min. |  |
|  | Funkcja przepłukiwania argonem aktualnie podłączonego instrumentu | TAK |  |
|  | Włącznik nożny wodoodporny (do dezynfekcji) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna wielorazowa dla dorosłych o pow. 450 cm2 do 550 cm2 z pasami mocującymi i kablem dł. min. 4 m – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Butla argonowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Reduktor argonowy przykręcany do butli z argonem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek pod aparaturę z koszem na wyposażenie i kablami zasilającymi – 1szt | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Uchwyt wielorazowy monopolarny z przyciskami i kablem dł. min 4m - 2 kpl. Elektroda wielorazowa monopolarna, nożowa prosta dł. 22-24mm – 2szt. Elektroda wielorazowa monopolarna kulkowa prosta dł. 10cm śr. 4mm, szt.2 Elektroda monopolarna wielorazowa kulkowa prosta dł.10cm śr. 6mm, szt.2 Uchwyt wielorazowy z przyciskami i kablem do aplikatorów argonowych – 1 szt Aplikator wielorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową dł. 35mm śr. 5mm – 2 szt Aplikator wielorazowy z wysuwana elektrodą szpatułkową dł. 100mm, śr. 5mm – 2 szt | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 10  Napędy motorowe na potrzeby bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 2 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Komplet nr I – elementy składowe | Komplet nr II – elementy składowe | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rękojeść napędu +pokrywa rękojeści (autoklawowalne) | TAK | 1 kpl. | 1 kpl. |  |
|  | Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów (wiercenie) 0-1450 obr./min i (rozwiertak) 0-330 obr./min | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek 18.000 obr/min, kaniulacja maksymalna 4,1 mm | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy (wiercenie) 3 Nm i rozwiercanie 13 Nm, moc wyjściowa 170W | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Napięcie robocze 25,2 V, czas ładowania normalny do 30 min, max. 80 min (całkowicie rozładowanej baterii) | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona | TAK | TAK | TAK |  |
|  | System wielofunkcyjny, współpracujący z różnorodnymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem rękojeści (min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 6,5 mm ( z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 13 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 1-4 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym) | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Współpraca z końcówką przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia 1,5 i 4 Nm) | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Uchwyty wiertarskie |  |  |  |  |
|  | Końcówka przezierna dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych – kąt 90˚, wraz z wiertłami | TAK, podać dostępne w katalogu, | 1 szt. + 4 wiertła (wybór rodzaju wierteł przed dostawą) | ---- |  |
|  | Uchwyt typu Jacobs z kluczem 0,5-7,3 mm – do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. | TAK | 1 szt. | 1 szt. |  |
|  | Uchwyt do drutów Kirschnera | TAK | 1 szt. | 1 szt. |  |
|  | Uchwyt do drutów o średnicy od 1-4 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji) | TAK | TAK | TAK |  |
|  | System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów | TAK | TAK | TAK |  |
| IV. | Końcówka piły oscylacyjnej poprzecznej | TAK | 1 szt. | 1 szt. |  |
|  | Płynna regulacja częstotliwości oscylacji 0-11000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna) | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza 44mm, kąt pracy ostrza 4,5˚ | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego | TAK, podać dostępne w katalogu (kształt wielkość i grubość) | 10 szt. wybór rodzaju przed dostawą | 10 szt. wybór rodzaju przed dostawą |  |
|  | Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | TAK | TAK | TAK |  |
| V. | Końcówka piły posuwisto-zwrotnej oscylacyjnej | TAK | 1 szt. | 1 szt. |  |
|  | Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-11000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna), zakres oscylacji ostrza 4 mm | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Wymienne ostrza (różne rozmiary), | TAK, podać dostępne w katalogu (kształt wielkość i grubość) | 3 szt. wybór rodzaju przed dostawą | 3 szt. wybór rodzaju przed dostawą |  |
|  | Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | TAK | TAK | TAK |  |
| VI. | Ładowarka i moduł zasilający/baterie |  |  |  |  |
|  | Uniwersalna ładowarka do baterii z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania, na cztery moduły zasilające | TAK | 1 szt. | ---- |  |
|  | Moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawowalny, 1000 cykli ładowania | TAK | 2 szt. | 2 szt |  |
|  | Baterie w module zasilającym Litowo-jonowe 25,2V, nieautoklawowalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samorozładowywania się, 1000 cykli ładowania | TAK | TAK | TAK |  |
|  | Pojemność baterii w module zasilającym 1,2 Ah | TAK | TAK | TAK |  |
| VII | Pojemnik do sterylizacji |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji elementów składowych zestawu z pokrywą | TAK | 1 szt. | 1 szt. |  |
| VIII | Inne |  |  |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą | TAK | TAK |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą | TAK | TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci oraz  § 2 ust.1 i 2)

# UMOWA nr ……../65/Med./2010

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ……………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………

…………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

1………………………………….

2………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz.759) o wartości powyżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Pakiet 1- Wiertarkę neurochirurgiczną z oprzyrządowaniem

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 2- Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorem anestetycznym

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 3- Myjni-dezynfektor do mycia basenów i sprzętu sanitarnego

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 4- Defibrylatorów

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 5- Sterylizatorów parowych stołowych

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 6- Systemów holterowskich do oceny równoczesnej EKG i RR

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 7- Myjni do endoskopów z wyposażeniem

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 8- Densytometru rentgenowskiego kostnego

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 9- Diatermii chirurgicznych

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 10- Napędów motorowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

typu…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Wartość umowy netto: …….. zł., (słownie złotych: ……………………….., ……./100),

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) …..……. zł (słownie złotych: ……………………………………………, ……./100).

### Wartość, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 6 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ………………………………………………..

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ………… (min.30 dni)  od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, po uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy 
w terminie do:

- 4 tygodni od daty zawarcia umowy- dotyczy pakietów: 1, 2, 9, 10

- 4 tygodni od daty wezwania przez Zamawiającego (jednak nie później niż do 31.12.2010r.- dotyczy pakietów: 3, 4, 5, 6 oraz do 30.11.2010r. – dotyczy pakietu: 7)

- 6 tygodni od daty zawarcia umowy- dotyczy pakietu: 8

termin dostawy należy ustalić z Panią Sylwią Komorek tel. 0-71 7660-128.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 21 dni.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy (nie później niż do 5 dni od daty jej zawarcia) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową urządzenia w celu wykonania przez Zamawiającego niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczenia do podłączenia myjni – dotyczy pakiet 7. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować sankcję wynikającą z ust. 2.

- Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów: certyfikat CE ( jeżeli dotyczy ) oraz Deklaracja Zgodności – wystawionej przez producenta oraz (dotyczy pakietu 8) testów akceptacyjnych wykonanych przez jednostkę uprawnioną.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez  Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze:

- min.4 godzin  na każdy pakiet niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu- dotyczy pakietu nr: 1, 2, 8 ,9, 10

- min.1 godziny na każdy pakiet niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu- dotyczy pakietu nr: 3, 4, 5, 6, 7

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest mgr inż. Sylwia Komorek Tel. 071 7660 128. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.5 godzin na urządzenie w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 6

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres3:

……….(min. 24 miesiące)- dotyczy pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

……….(min. 12 miesięcy)- dotyczy pakietu: 8

prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe 
i konserwację głowicy min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację głowicy kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze 
na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 9. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespoły na nowe.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. …………….., w godzinach ……………… i potwierdzony fax. na nr …………………….

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………..

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 5 i 7.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy.

§ 7

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego sprzętu medycznego,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu  okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania  (pierwszy przegląd: max.12 miesięcy od daty instalacji)

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:							Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 65/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić