# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 128/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU DO ANGIO – I KORONAROGRAFII, DO NACZYŃ SZYJNYCH I SPRZĘTU OBWODOWEGO DO ANGIOPLASTYKI ROTACYJNEJ WRAZ Z NAJMEM KONSOLI DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli dla Pracowni Hemodynamiki

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety od 1 do 73.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność                          z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 128/Med./2013

„Oferta na dostawę  jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli dla Pracowni Hemodynamiki”

nie otwierać przed dniem 13.11.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min  7 334 000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 186000 | 21 | 300 | 41 | 37000 | 61 | 9 100,00 |
| 2 | 66000 | 22 | 3600 | 42 | 54000 | 62 | 593 500,00 |
| 3 | 229000 | 23 | 20500 | 43 | 148500 | 63 | 1 300,00 |
| 4 | 26000 | 24 | 110000 | 44 | 114500 | 64 | 21 300,00 |
| 5 | 44000 | 25 | 63500 | 45 | 37000 | 65 | 900,00 |
| 6 | 273000 | 26 | 64000 | 46 | 233000 | 66 | 7 700,00 |
| 7 | 27500 | 27 | 32000 | 47 | 14 000,00 | 67 | 3 200,00 |
| 8 | 4000 | 28 | 42500 | 48 | 340 000,00 | 68 | 25 500,00 |
| 9 | 16500 | 29 | 90500 | 49 | 183 500,00 | 69 | 1 100,00 |
| 10 | 3000 | 30 | 64500 | 50 | 499 000,00 | 70 | 8 100,00 |
| 11 | 149000 | 31 | 142500 | 51 | 352 000,00 | 71 | 13 500,00 |
| 12 | 8900 | 32 | 71000 | 52 | 189 000,00 | 72 | 37 800,00 |
| 13 | 3500 | 33 | 6500 | 53 | 258 000,00 | 73 | 27 200,00 |
| 14 | 11500 | 34 | 13000 | 54 | 194 500,00 |  |  |
| 15 | 192000 | 35 | 83500 | 55 | 124 000,00 |  |  |
| 16 | 22500 | 36 | 40000 | 56 | 11 400,00 |  |  |
| 17 | 8000 | 37 | 43000 | 57 | 547 500,00 |  |  |
| 18 | 24000 | 38 | 428000 | 58 | 171 000,00 |  |  |
| 19 | 154000 | 39 | 16500 | 59 | 7 600,00 |  |  |
| 20 | 127500 | 40 | 143500 | 60 | 13 500,00 |  |  |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.       252 000,00 zł (186000,00 zł + 66000,00zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w  formie np. prospektów, katalogów, a w przypadku pakietów i pozycji w których zostały wskazane karty techniczne 
( Załącznik nr 2 ) również kart technicznych) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy  w Załączniku nr  2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli dla Pracowni Hemodynamiki

Kody CPV: 33140000-3, 33141200-2, 33141000-0, 33141320-9; PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                  276 605,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć złotych, 00/100), na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7000 | 21 | 15 | 41 | 1500 | 61 | 350,00 |
| 2 | 2500 | 22 | 150 | 42 | 2000 | 62 | 22 000,00 |
| 3 | 8500 | 23 | 800 | 43 | 5500 | 63 | 50,00 |
| 4 | 1000 | 24 | 4000 | 44 | 4200 | 64 | 800,00 |
| 5 | 1700 | 25 | 2500 | 45 | 1500 | 65 | 40,00 |
| 6 | 11000 | 26 | 2500 | 46 | 8600 | 66 | 300,00 |
| 7 | 1000 | 27 | 1200 | 47 | 550,00 | 67 | 150,00 |
| 8 | 200 | 28 | 1600 | 48 | 13 000,00 | 68 | 1 000,00 |
| 9 | 700 | 29 | 3500 | 49 | 7 000,00 | 69 | 50,00 |
| 10 | 150 | 30 | 2500 | 50 | 18 500,00 | 70 | 300,00 |
| 11 | 5500 | 31 | 5500 | 51 | 13 000,00 | 71 | 500,00 |
| 12 | 400 | 32 | 2700 | 52 | 7 000,00 | 72 | 1 400,00 |
| 13 | 150 | 33 | 250 | 53 | 9 500,00 | 73 | 1 000,00 |
| 14 | 500 | 34 | 500 | 54 | 7 500,00 |  |  |
| 15 | 7500 | 35 | 3100 | 55 | 5 000,00 |  |  |
| 16 | 900 | 36 | 1500 | 56 | 500,00 |  |  |
| 17 | 300 | 37 | 1600 | 57 | 20 000,00 |  |  |
| 18 | 900 | 38 | 16000 | 58 | 6 500,00 |  |  |
| 19 | 5700 | 39 | 700 | 59 | 300,00 |  |  |
| 20 | 4800 | 40 | 5500 | 60 | 500,00 |  |  |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 13.11.2013r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 13.11.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                           z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli dla Pracowni Hemodynamiki”, znak sprawy: 128/Med./2013”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć                      wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty, w przypadku jego nie dołączenia). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 13.11.2013r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Stanisławska tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 13.11.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

-	 kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- 	nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- 	cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- 	okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

dostawę jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli dla Pracowni Hemodynamiki ,

znak sprawy 128/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli dla Pracowni Hemodynamiki, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 5*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 17*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych

Pakiet nr 25*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 26*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 27*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 28*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 29*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 30*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 31*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 32*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 33*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 34*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 35*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 36*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych

Pakiet nr 37*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 38*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 39*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 40*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 41*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 42*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 43*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 44*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 45*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 46*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 47*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 48*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych

Pakiet nr 49*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 50*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 51*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 52*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 53*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 54*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 55*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 56*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 57*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 58*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 59*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 60*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 61*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 62*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 63*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 64*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 65*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 66*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 67*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 68*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 69*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 70*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 71*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 72*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych

Pakiet nr 73*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

(* Wskazane jest  wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego podpisanie i dołączenie do oferty,

- akceptujemy wzór Protokołu instalacji i przekazania oraz wzór Protokołu deinstalacji stanowiącego Załącznik nr 7  do SIWZ

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 1 Prowadnik do udrożnień tętnic wieńcowych 33140000-3, |
|  | Prowadnik do udrożnień tętnic wieńcowych do udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych długość 180 i 300 mm końcówka jot oraz prosta długość segmentu niepodlegającego opacyfikacji: 3, 4, 11 i 20 cm średnica – 0.014 cala 3 rodzaje pokrycia: hydrofilne, hydrofobowe, hybrydowe minimum 2 długości tzw. „core tapers” minimum 13 typów prowadników | Szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 1 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 2 Prowadniki angiograficzne 33140000-3, |
|  | Prowadniki angiograficzne Rozmiary 0.032 i 0.035cala powłoka teflonowa długość 145-150 oraz 260-270cm końcówka „jot” i prosta | Szt. |  |  | 6500 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 2 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 3 Prowadnik do PCI 33140000-3, |
|  | Prowadnik do PCI długość 190 i 300 cm średnica 0.014 cala końcówka robocza ze stali i innych stopów metali końcówka jot oraz prosta szeroki wybór prowadników – min. 18 rodzajów, w tym min. 7 różnych typów prowadników do udrożnień przewlekłych okluzji pokrycie hydrofobowe jak i hydrofilne tzw. „core diameter” o zmiennej długości minimum 20 stopni sztywności, różne rodzaje i warianty pokrycia | Szt. |  |  | 2500 |  |  |  |
| RAZEM Pakiet 3 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 4 Prowadnik chromowo – nitinolowy do PCI 33140000-3, |
|  | Prowadnik chromowo – nitinolowy do PCI średnica 0,014 cala długość całkowita – 190 cm widoczność we fluoroskopii odcinek dystalny 30 cm nieprzepuszczalny dla promieni Rtg, 3 cm końcówka o podwyższonej widoczności pokrycie:18 cm odcinek o pokryciu hydrofobowym, 12 cm o pokryciu hydrofilnym | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| RAZEM Pakiet 4 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 5 Prowadnik do PCI 33140000-3, |
|  | Prowadnik do PCI średnica 0,014’’ rdzeń druciany ze stali nierdzewnej AISI 304 prox. zwoje (270 mm) ze stali nierdzewnej AISI 304 średnica zewnętrzna prowadnika 0,014’’ (0,36mm) długość całkowita 175 cm konieczna możliwość przedłużenia długości do 325 cm (+1 cm) za pomocą przedłużacza (150 cm) końcówka 30 cm, w tym 27 cm spirala ze stali nierdzewnej częściowo lub całkowicie przepuszczająca promienie Rtg, odcinek dystalny 3cm, platyna pokryta złotem, nieprzepuszczalny dla Rtg pokrycie: odcinek dystalny 12 cm o pokryciu hydrofobowym lub hydrofilowym, następne 18 cm pokrycie hydrofobowe, pozostałe 145 cm pokryte PTFE 5 skal sztywności | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| RAZEM Pakiet 5 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 6 Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji/ do protekcji embolizacji 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji/ do protekcji embolizacji Prowadnik 0,014 cala o długości 180/190 oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z membraną Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 mm do 5,5 mm Koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2 F Możliwość używania w krętych naczyniach | Szt. |  |  | 220 |  |  |  |
| RAZEM Pakiet 6 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 7 prowadnik hydrofilny do tętnic wieńcowych 33140000-3 |
|  | prowadnik hydrofilny do tętnic wieńcowych Rdzeń stalowy, Średnica 0,014”, typ konstrukcji ‘one piece’ wytworzony z jednego kawałka Długość 195 cm. od dystalnej części ‘rękaw’ polimerowy 30 cm Końcówka prowadnika 3cm z platynowym oplotem Część proksymalna pokryta PTFE Dostępne końcówki ‘J’ oraz proste Giętkość końcówki HF (high flexible) Dostępne wersje podparcia: standard oraz extra suport Dostępne 4 konfiguracje w zależności od końcówki (J i proste), elastyczności (standard i high flexible) oraz podparcia (standard i extra suport). | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 7 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 8 Prowadnik hydrofilny 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Prowadnik hydrofilny Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną Zakończenie proste lub zagięte 45o Średnica 0,035 długość 260 -300 cm do wyboru. Różne rodzaje sztywności prowadnika | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM Pakiet 8 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 9 Prowadnik sztywny i super sztywny 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Prowadnik sztywny i super sztywny, typ Amplatz super stiff- Amplatz super stalowy rdzeń i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE średnice 0,035 cala oraz 0,038 cala, długość 75/145/180/260 cm końcówka prosta miękka na długości 1 cm, 3,5 cm, 6 cm końcówka „jot” miękka na długości 6 cm | Szt. |  |  | 140 |  |  |  |
| RAZEM Pakiet 9 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 10 Prowadniki zabiegowe 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Prowadniki zabiegowe sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 10 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 11 Cewnik diagnostyczny do koronarografii 33141200-2, |
|  | Cewnik diagnostyczny do koronarografii średnica wewnętrzna minimum 0,055” przy 6F zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót, widoczny w skopii z miękką końcówką atraumatyczną pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ minimum 40 krzywizn minimum 11 kształtów rozmiar 6F i 5F oprócz długości standardowych długość 125 cm | Szt. |  |  | 12000 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 11 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 12 Cewnik diagnostyczny pigtail z markerami 33140000-3,33141200-2 |
|  | Cewnik diagnostyczny pigtail z markerami Średnica 5F Długość 100 lub 110 cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 12 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 13 Cewniki diagnostyczne 4/5/6 F do diagnostyki selektywnej 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Cewniki diagnostyczne 4/5/6 F do diagnostyki selektywnej Cewnik o średnicy 4/5/6 F i świetle 0,035 cala oraz 0,038 cala o długości 100 cm i 125 cm Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki Różne rodzaje krzywizn końcówki, w tym: JL i JR, Head Hunter, SIM 1, SIM 2, SIM 3, MP, VITEK | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 13 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 14 Cewnik prowadzący 6/7/8 F 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Cewnik prowadzący 6/7/8 F Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym Cewnik o średnicach 6/7/8 F i dużym świetle wewnętrznym: 6 F >0,069 cala, 7 F >0,080 cala, 8 F >0,090 cala Długości; 55 cm i 90 cm Niezmienność kształtu w zależności od temperatury Pokrycie wewnętrzne z PTFE Miękki atraumatyczny koniec 19 kształtów interwencyjnych. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 14 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 15 33140000-3,33141200-2 |
|  | Cewnik prowadzący do PCI średnica wewnętrzna dla 6F min.0.071cala średnice: 5F, 6F, 7F, 8F metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło na całej długości cewnika miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii stabilność krzywizny w temp. 370C przez okres całego zabiegu odporność na skręcanie i załamania pamięć kształtu możliwość manewrowania do każdej średnicy minimum 89 krzywizn | Szt. |  |  | 2600 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 15 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 16 33140000-3,33141200-2 |
|  | cewnik prowadzący do angioplastyki zakres średnic 5 - 8F światło wewnętrzne dla cewnika 6F - 0,070” oraz 0.072”. długości: standardowA - 100 cm (dostęp udowy), 90 cm (dostęp ramieniowy) oraz niestandardowA - 125 cm konstrukcja hybrydowa zbrojona ze stali nierdzewnej zapewniająca właściwe „podparcie”, odporność na załamania oraz zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika stabilność krzywizny w temperaturze 37°C odporność na skręcanie i złamanie dobra manewrowalność wysoka trwałość cewnika miękka, poliuretanowa, atraumatyczna końcówka doskonale widoczna w skopii RTG min. 108 kształtów dla cewnika o średnicy 6 F pełna gama krzywizn typowych i nietypowych w każdej średnicy (min. JR, JL, JCL, JCR, 3DRC, NR, AL, AR, LCB, RCB, EGB, IM, MPA, MPB, H-stick, Extra Back Up do lewej i prawej tętnicy wieńcowej) ilość krzywizn dla JL - min. 14, JR - min. 9, AL. - min. 10, Extra Back Up dla lewej tętnicy wieńcowej - min. 16 oraz prawej - min. 3 możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i modyfikowanymi końcówkami dostępność kształtów z końcówką o długości 16 mm (long tip) dla lepszej kaniulacji dla cewników JL, JR, Extra Back Up, MPA, H-stick dostępność kształtów dla techniki transradialnej jak JFL, JFR oraz kształtów umożliwiających kaniulację zarówno prawej i lewej tętnicy wieńcowej: RB, RBL, BARBEAU, Tilon | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 16 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 17 CEWNIKI PROWADZĄCE DO PTCA 33140000-3 |
|  | Cewnik prowadzacy do PTCA do trudnych i krętych zmian średnica 5 Fr Długość 120 cm średnica wewnętrzna dla 5 Fr 0,059’’ / 1.50 mm 4. ściana trójwarstwowa: zewnętrzne poliuretan, środkowa zbrojona stalowym oplotem, wewnętrznie pokryty teflonem koniec dystalny zbudowany z 6 stref materiału rożnej twardości cewnik typ Heartrail dedykowany do techniki „child in mother” elastyczny, miekki, silikonowy atraumatyczny koniec roboczy cewnika 8. Końcowy marker widoczny w skopii | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 17 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 18 balon tnący 33141000-0 |
|  | balon tnący Wykonany z nylonu zawierający 3 lub 4 mikrochirurgiczne ostrza osadzone wzdłużnie na zewnętrznej powierzchni (aterotomy) Ciśnienie nominalne - 6 atm. Ciśnienie RBP - 12 atm. Profil zewnętrzny złożonego balonu: 0,037” dla balonów o średnicy 2.0 - 3.0 mm 0,040” dla balonów o średnicy 3.25 - 3.75 mm 0,042” dla balonów o średnicy 4.0 mm Liczba aterotomów: 3 dla balonów o średnicy 2.0 – 3.25 mm 4 dla balonów o średnicy 3.5 – 4.0 mm Średnica końcówki prowadzącej (lesion entry profile) wynosi 0.020” Shaft proksym./dystal. wynosi: 2.0F/2.7F Długość końcówki widocznej w skopii wynosi 2 cm Długość robocza cewnika: 142 cm Wysokość ostrza wynosi 0.005” Rekomendowany prowadnik o średnicy 0,014” Minimalne wewnętrzne światło cewnika prowadzącego 0.070” Średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm. Długości: 6, 10, 15 mm. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 18 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 19 Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel 33140000-3, 33141320-9 |
|  | Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel. profil balonu ≤0.026’’ przy średnicy 3.0 mm ciśnienie nominalne max 7 atm. RBP minimum 12 atm. długość minimum 138 cm kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F przedział średnic balonu od 2.5 mm do 4.0 mm (min. 4) przedział długości balonu 10 – 30 mm (min. 5) profil wejścia ≤ 0,017’’ cewnik pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego TLR poniżej 7% w minimum rocznej obserwacji | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 19 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 20 Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 33141200-2 |
|  | Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 8 Fr 50 cc Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) Zestaw do wprowadzania: dwa prowadniki w zestawie z cewnikiem lub jeden w zestawie z cewnikiem a drugi zapakowany oddzielnie Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | Szt. |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 7,5 Fr od 25 do 40 cc (3 rozmiary)Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) Zestaw do wprowadzania: dwa prowadniki w zestawie z cewnikiem lub jeden w zestawie z cewnikiem a drugi zapakowany oddzielnie Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | Szt. |  |  | 75 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 20 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 21 Prowadnik do cewników balonowych z pakietu 20 33141200-2 |
|  | Prowadnik do cewników balonowych z pakietu 20 Pokrywany PTFE, Końcówka J, Średnica 0,025’’, Długość 145 cm 5 sztuk w opakowaniu pakowane pojedynczo | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 21 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 22 Cewnik balonowy uniwersalny 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Cewnik balonowy uniwersalny pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany; kompatybilne z prowadnikiem 0,035" dostępne średnice od 3 do 12mm dla długości 20 - 60 mm i od 4 do 7 dla dlugości 80, 100 i 120 mm, dostępna średnica 14mm dla 20 i 40 mm długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm oraz 50 cm dla balonu 6,0/20 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 22 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 23 Cewniki balonowe do walwuloplastyki zastawki aortalnej 33140000-3, 33141200-2 |
|  | przezskórny śródświatłowy cewnik do walwuloplastyki średnice balonu 10mm – 30mm; długości balonu 30mm – 60mm kompatybilne z prowadnikiem 0,035’’; znaczniki cieniodajne umieszczone na środku przewężenia oraz poniżej ramion balonu | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | przezskórny cewnik do walwuloplastyki śródnaczyniowej budowa sprzężona z zamontowanym dystalnie niepodatnym balonem wysokociśnieniowym średnice balonu 2mm – 40mm; długości balonu 20mm – 80mm kompatybilne z prowadnikiem 0,025’’;0,035’’; znaczniki cieniodajne umieszczone na środku przewężenia oraz poniżej ramion balonu | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 23 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 24 Cewnik balonowy do PCI o nietypowych rozmiarach 33140000-3 |
|  | Cewnik balonowy do PCI o nietypowych rozmiarach Cewnik balonowy semi-compliant, rapid Exchange; Pokrycie hydrofilne Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014” Minimalny wymagany przedział średnic 1,25 – 7,0 mm Przedział długości balonu 10 – 40 mm; Ciśnienie RBP ≥18 bar dla średnicy 3,0 mm; Dostępne w wersji OTW; Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia; Dostępność cewnika o długim szafcie – ok. 160 cm | Szt. |  |  | 850 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 24 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 25 Cewnik balonowy do PCI do udrożnień 33140000-3, 33141200-2 |
|  | Cewnik balonowy do PCI do udrożnień Cewnik balonowy typu rapid exchange oraz OTW; Średnica balonu 1,0mm długości 10mm, 14mm, 20mm; długość szaftu 145 cm, dostępny szaft o długości 160 cm;ciśnienie nominalne - 7 atm.ciśnienie RBP - 15 atm. profil balonu (crossing profile) - 0.0215”; kompatybilny z cewnikiem 5F specjalna podłużna, taperowana konstrukcja tipa POP ( Progressive Obtruding Performance ); materiał balonu, odporny na uszkodzenia i zadrapania; Powłoka hydrofilna; profil końcówki (tip/entry profile) 0,016” shaft dla balonu typu OTW 2,2F/3,3F (distal/proximal), shaft dla balonu typu RX 2,2F/2,0F ( distal/proximal) balon z jednym, jak i z dwoma markerami | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 25 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 26 Cewnik balonowy do PCI do prostych zwężeń typ semicompliant 33140000-3, 33141200-2 |
|  | Cewnik balonowy do PCI do prostych zwężeń typ semicompliant ciśnienie nominalne min. 6 atm; RBP min. 12 atm,ciśnienie maksymalne min. 16 atm.; profil balonu do 0,024” przy średnicy 3,0 mm; rozmiary: średnice 1,20(1,25) - 4,0 mm minimum 11 rozmiarów; długość od 5(6) do 30 mm minimum 6 długości; długość użytkowa 140 - 142 cm shaft proksymakny 1,9/2,0/2,1F do wyboru; shaft dystalny od 2,36 (2.4)F do 2,7F; pokrycie hydrofilne balonu; niski profil przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 26 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 27 Cewniki balonowe do zmian długich i trudnych 33140000-3, 33141200-2 |
|  | Cewniki balonowe do zmian długich i trudnych do PTCA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,25 mm Cewnik balonowy w kształcie stożka wymagane ciśnienia: nominalne 8 atm., RBP min.16 atm. średnica min. od 1,5 mm do 4,0 mm,długość min. 20-40 mm końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia; cewnik o dobrym podparciu i „popychalności”; wysoka dystalna elastyczność; kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; cewnik prowadzący 5F; szybki czas deflacji | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 27 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 28 Cewnik balonowy do zadań specjalnych 33140000-3, 33141200-2 |
|  | Cewnik balonowy do zadań specjalnych cewnik balonowy półpodatny do zadań specjalnych (bifurkacje, przechodzenie przez ciasne, wąskie zmiany i oczka stentów) kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i prowadnikiem angioplastycznym 0,014''; entry profile 0,016''; ścięty kształt końcówki, dzięki której po obróceniu o 180 stopni, cewnik przejdzie przez ciasną, wąską zmianę i oczko stentu ciśnienie nominalne 8 atm., RBP 16 atm. dla wszystkich rozmiarów średnice cewnika balonowego 2,5mm i 3,0mm długości cewnika balonowego 4,0mm ,8,0mm, 12,0mm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 28 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 29 BALONY typu semi-compliant 33140000-3 |
|  | BALONY typu semi-compliant powłoka balonu hydrofilna; profil wejścia 0.017”; długość systemu doprowadzającego 145 cm; szaft proksymalny: 2.1F,szaft dystalny 2.4/2.3 F przedział średnic: 1,20-5,0 mm z rozstawami średnic, co 0,25mm w zakresie 2,0-4,0 mm; długości: 6, 8, 12, 15, 20,25, 30 mm przedział długości: 6-30 mm dla wszystkich oferowanych średnic w przedziale 2.0-4.0 (7 długości dla każdej średnicy z przedziału) profil przejścia balonu: 0,021” dla średnicy 3.0 mm ciśnienie nominalne: 8 atm., RBP: 14 atm. dla wszystkich rozmiarów dostępne system RX i OTW | Szt. |  |  | 800 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 29 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 30 Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy 33140000-3, 33141200-2 |
|  | Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy o wymiarach 1.25mm,profil balonu o średnicy 1.25mm max. 0.020” ciśnienie RBP max. 12-14 atm.; profil końcówki atakującej balonu (tip) max. 0,016”; cewnik balonowy, kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i wąskich naczyniach wieńcowych; przedział długości: od 6mm do 30mm średnice nominalne: 2,00mm do 4,0mm co 0,25mm pokrycie hydrofilne lub analogiczne | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 30 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 31 Cewnik balonowy do PCI do doprężeń 33140000-3, 33141200-2 |
|  | Cewnik balonowy do PCI do doprężeń długość - 8, 12, 15,20,30mm; średnica – 2.0,2.25, 2.75, 3.0, 3.25,3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0mm; pokrycie redukujące tarcie: hydrofilne oraz silikonowe/ hydrofobowe; rekomendowane do pre i post dylatacji; długość użytkowa 140 cm czas deflacji < 3 sekundy; ciśnienie nominalne dla 3.0 mm – 12 atm. RBP dla 3.0 mm – 20 atm.; profil przejścia dla 3.0 mm - 0,034’’/0,033’’ | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 31 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 32 Cewniki balonowy do predilatacji 33140000-3, 33141200-2 |
|  | Cewniki balonowy do predilatacji Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy; Cewnik balonowy pół-podatny o średnicach 1,50mm-4,00mm dla długości 10mm; 12mm; 15mm; 20mm, średnicy 1.50 dla długości 6mm, średnicach 2.00, 2.50, 3.00 dla długości 6mm; 30mm, oraz średnicy 3.50 dla długości 30mm. Wykonany z materiału Duralyn Flex z 3mm końcówką żółtego koloru oraz markerami o długości 0.75 mm ułatwiającymi crossability i recrossability. Ciśnienie nominalna 8atm oraz RBP 14atm. Długość shaftu 139 cm.; Pokryty substancja hydrofilną. | Szt. |  |  | 800 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 32 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 33 cewniki Balonowe do predilatacji 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | cewniki Balonowe do predilatacji kompatybilne z prowadnikiem 0,014 cala; średnice od 1,25 do 7,0 mm długości od 10 do 40 mm ( w średnicach od 4,5 do 7,0 długości 14, 20, 30 ,40 mm); ciśnienie nominalne 8 atmosfer; ciśnienie RBP 16 atmosfer dla średnic 4,5 – 7,0 mm; kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6 F dla średnic od 4,5 mm, dla mniejszych – kompatybilne z 5 F; profil balonu 0,028 cala dla średnicy 7,0 mm; czas deflacji mniejszy niż 5 sekund | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 33 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 34 cewniki Balonowe do postdilatacji 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | cewniki Balonowe do postdilatacji kompatybilne z prowadnikiem 0,014 cala; średnice od 1,25 do 7,0 mm długości od 10 do 40 mm ( w średnicach od 4,5 do 7,0 długości 14, 20, 30 ,40 mm); ciśnienie nominalne 8 atmosfer; ciśnienie RBP 16 atmosfer dla średnic 4,5 – 7,0 mm; kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6 F dla średnic od 4,5 mm, dla mniejszych – kompatybilne z 5 F; profil balonu 0,028 cala dla średnicy 7,0 mm; czas deflacji mniejszy niż 5 sekund | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 34 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 35 Mikrocewniki do CTO 33140000-3 |
|  | Mikrocewniki do CTO posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym; dostępny w długościach 135 cm i 150 cm; średnica wewnętrzna końcówki 0,015”; średnica wewnętrzna szaftu 0,018”; kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; maksymalne ciśnienie 300 psi posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Mikrocewniki do CTO mikrocewnik wykonany ze stali; szaft gwintowany pozwalający na wkręcanie mikrocewnika w trudne zmiany; długość użytkowa szaftu 135cm szaft taperowany: średnica końcówki 1,8F, średnica szaftu 2,1F kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; posiada system bezpieczeństwa zapobiegający ukręceniu się cewnika w pacjencie średnica wewnętrzna szaftu 0,018”, średnica wewnętrzna końcówki 0,016” marker platynowy na końcówce dystalnej zapewniający dobrą widoczność w skopii | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 35 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 36 Cewnik prowadzący do PTCA 33140000-3 |
|  | Cewnik prowadzący do PTCA Przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego; Średnice: 6,5 F i 7,5F Średnice wewnętrzne: 0,070’’ dla 6,5F; 0,081’’ dla 7,5 F; Introducery: 4Fdla 6,5 F; 5F dla 7,5F;Pokrycie hydrofilne; Światło wewnętrzne pokryte PTFE; Odporny na zagięcia i załamania; Długość 100 cm; Minimum 8 krzywizn | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 36 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 37 cewnik prowadzący Przedłużający 33140000-3, 33141200-2 |
|  | cewnik prowadzący Przedłużający typ „child in mother”; Dostępny w średnicach 5F, 6F oraz 7F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F i 8F Zmniejszający światło cewnika o max. 1F; Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką; Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm; Długość użytkowa 145 cm; Długość przedłużającego segmentu RX maksymalnie 20 cm; Dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii; Światło wewnętrzne 0,056" dla cewnika 6F, 0,062" dla cewnika 7F, 0,071" dla cewnika 8F | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 37 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 38 OKLUDERY, PROWADNIKI, ELEKTRODA 33140000-3, 33141200-2 |
|  | Okludery do zamykania ubytków typ Amplatzer Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego typ Amplatzer: Dostępność w średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm. Możliwość prowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm – koszulka 8F, dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 35 mm – koszulka 9F. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego Amplatzer; Samocentralizacja okludera w ubytku Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków – 36 – 40mm, w zakresie średnic od 4mm do 20mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnących co 1mm (np. 15mm, 16mm, 17mm) w zakresie średnic od 20mm do 40mm okluderów o wielkościach części środkowej rosnących co najwyżej co 2 mm. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Systemy uwalniające Możliwość wprowadzania implantu przez koszulki dostarczające (delivery sheath) o wielkości: Od 4 do 17mm koszulka 7F, Od 18 do 19 mm koszulka 8F, Od 20 do 24mm koszulka 9F, Od 26 do 30mm koszulka 10F, Od 32 do 40mm koszulka 12F. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków, wymagania: niski profil,Stabilność po wypełnieniu ubytku Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów Rozmiary: 18 lub 20mm, 24lub 27mm, 34 lub 40mm. | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Prowadnik typ exchange bardzo sztywny do użytku z okluderami: Końcówka prowadnika 3mm „J”, 1,5mm „J”; średnica 0.035 cala; długość 260 cm, | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Okludery do tętnicy udowej rozmiar 6 i 8 F,pełna gama długości, zamknięcie przez rozpuszczenie kolagenu | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Elektroda do czasowej stymulacji serca długość 110 cm; średnice 4-7F; odległość między pierścieniami 1 cm przy średnicy 5 i 6F dostępna odległość 2,5cm minimum 4 rodzaje krzywizn (J, standard 60o, zakrzywione proste) | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 38 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 39 stentgraft, przedłużacz 33140000-3, |
|  | Stentgraft wieńcowy typ Graft Master: 2 markery, profil wejścia 0.018 cala, grubość ścianki 0,3mm, materiał: stent – stal nierdzewna, graft – PTFE. | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Przedłużacz do prowadnika zapewniający odpowiednią długość prowadnika dla wymiany cewnika balonowego z utrzymaniem pozycji prowadnika w naczyniu długość 145 cm kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’ i 0,018’’ | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 39 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 40 Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe 33140000-3 |
|  | Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe do PCI; pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie śródbłonka długości: 9,13,15,18,20,22,26,30,35,40 średnice: 2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 grubość strutów: - 0,0024’’ dla 2,0 – 3,0 profil przejścia 0,037 dla średnicy 3,0 RBP – 16 Bar/ atm. dla 2,0 – 4,0; konstrukcja double helix; skracalność – 0% | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 40 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 41 Stenty samorozprężalne nitinolowe z otwartymi komórkami o zmiennej średnicy do tętnic szyjnych 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stenty samorozprężalne nitinolowe z otwartymi komórkami o zmiennej średnicy do tętnic szyjnych Stent o zmiennej średnicy o wymiarach 6.0-8.0/30 mm Stent samorozprężalne w systemie Rapid Exchange Specjalna stożkowa budowa przeznaczona do stentowania tętnic szyjnych Wymagane długości stentu: 30 mm, 40 mm Wymagane średnice 6-8/9 mm, 7-10 mm Skracanie stentu < 1% dla stentu 7.0/40 | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 41 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 42 stenty wieńcowe do prostych zmian 33140000-3, |
|  | stenty wieńcowe do prostych zmian zamontowane na balonie wysokociśnieniowym ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm., nominalne 9 atm., RBP – 16/18 atm. siła radialna > 6 atm./16 psi; cewnik 5F dla stentu 4.0mm proximal shaft dla 3.0/12 - 1.7/1.8F, distal shaft -2.7F długość - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32mm; lub 8, 12, 16, 20, 25, 31mm średnica – 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm lub 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 42 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 43 stenty wieńcowe do PCI do direct stenting 33140000-3, |
|  | stenty wieńcowe do PCI do direct stenting zamontowane na balonie wysokociśnieniowym ciśnienie otwarcia min. 4 atm., nominalne 9 atm., RBP – 18 atm. siła radialna > 6 atm.; cewnik 5F dla stentu 4.0mm rozmiary: długość - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32mm; średnica – 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm czas deflacji < 3 sekundy; metal / artery ratio 14 – 18% profil atraumatycznej końcówki natarcia (lesion entry profile) – 0,017’’ (0,43mm) dla wszystkich rozmiarów profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm - 0,041’’ (1,04mm) profil stentu z balonem dla średnicy 4,0 mm - 0,046’’ (12,17 mm) grubość ściany stentu 0,0038’’ = 96 µm =0,09652mm wielkość komórek SV – 3.45 mm2, WH – 2.75 mm2, LV – 4.55 mm2 siła radialna 0.142 lbs/mm = 4738,5 mmHg=91,63psi=6,23 atm. długość użytkowa – 140 cm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 43 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 44 Stenty wieńcowe, montowane na balonie do PCI 33140000-3 |
|  | Stenty wieńcowe, montowane na balonie do PCI do trudnodostępnych i krętych naczyń Stent o budowie sinusoidalnej zbudowany z jednego kawałka drutu, łączonego laserowo stop kobaltu Utkanie stentu umożliwiające łatwe dojście do bocznic średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, długości: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30 profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3.0 mm i 0.038 dla rozmiaru 2,5 mm recoil od 3do 5 % skracanie maksymalne -≤ 1,0 % dla średnicy 3,0 mm stent struts – max. 0.0036’’ ciśnienie nominalne max. 9 atm. RBP: min. 15 atm. system dostawczy posiadający formowaną atraumatyczną końcówkę o długości 3mm balon overhang ≥ 0,4 mm trzon dystalny 2,7 F, trzon proksymalny 2.1F możliwość stosowania cewnika prowadzącego 5F do rozmiaru stentu 4.0 możliwość stosowania cewnika prowadzącego 6F do techniki KBT możliwość stosowania cewnika prowadzącego7F dla techniki KBT dobra widoczność w skopii | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 44 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 45 Stenty samorozprężalne stalowo – kobaltowe dostosowane do naczyń szyjnych 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stenty samorozprężalne stalowo – kobaltowe Dostosowane do naczyń szyjnych System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014 cala, monorail Długość cewnika dostawczego 135 cm Średnica systemu dostawczego 5,0 oraz 5,9 F Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) – geometria zamkniętych cel elastyczny, miękki z możliwością dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy – tętnica szyjna wspólna – tętnica szyjna wewnętrzna Możliwość ponownego złożenia – całkowicie repozycjonowalny Średnice: 5-9 mm, długości: 30/40/50 mm widoczność stentu we fluoroskopii | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 45 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 46 Stent samorozprężalny do tętnic wieńcowych 33140000-3 |
|  | Stent samorozprężalny do tętnic wieńcowych nitinolowy z możliwością rozłączania oczek w celu dobrego dostępu do bocznic pokrywany substancją antrypoliferacyjną do zabezpieczania tętnic o rozmiarach 2,5-4.5 5.występuje w dwóch długościach 22mm i 27 mm | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 46 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 47 Stent rozprężany na balonie: 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stent rozprężany na balonie: stent kobaltowo-chromowy typu sloted Tube; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; grubość ściany stentu nie większa niż 0,063”; dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm; dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm dostępne długości stentu od 12 do 59 mm; wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem; stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 47 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 48 33140000-3 |
|  | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS Stent pokrywany analogiem everolomusem związanym z polimerem; Stent na platformie kobaltowo – chromowej; Slotted Tube; Monorail; Montowane na balonie; Duża siła radialna Wysoka stabilność wzdłużna; Elastyczny; Profil stentu 0,041’’ dla średnicy 3,0/18mm; Grubość ściany stentu 0,0032’’ dla wszystkich rozmiarów Skracanie stentu max. 0,3% dla stentu 3,0mm; Ciśnienie nominalne max 10 atm. RBP min. 16 atm. dla wszystkich rozmiarów; Możliwość przeprowadzenia zabiegu przez cewnik 5F dla wszystkich średnic; Gwarantujący dostęp do gałęzi bocznej; Długość balonu poza stentem – 0,8 mm; Długość 8-38 mm Średnice 2,25 – 4,0 mm (minimum 8 średnic) | Szt. |  |  | 450 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 48 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 49 33140000-3 |
|  | stalowy DES uwalniający pochodną rapamycyny Biolimus A9 materiał: stal szlachetna 316L, wycinany laserowo, zbudowany z 6 lub 9 komórek połączonych 2 lub 3 konektorami; lek na biodegradowalnym polimerze, pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, wysoka lipofilność leku i szybkie przechodzenie do komórek z minimalnym stężeniem systemowym, stopniowe uwalnianie przez okres 6 miesięcy, dawka leku 15,6 mikrogramów / mm grubość ścianki razem z lekiem 125 mikronów (0.0049”) średnice 2.5 – 2.75 - 3.0 – 3.5 mm długości 8 – 14 – 18 – 24 – 28 mm średnica shaftu proksymalnego 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.5 Fr, długość systemu doprowadzającego 145 cm crossing profile: 0,043” (1.09 mm) dla śr. 2.5 // 0.045” (1.14 mm) dla śr. 3.0 // 0,047” (1.19 mm) dla śr. 3.5 entry profile 0.43 mm (0.017”), długość końcówki 3 mm; balon półpodatny, trójkrotnie sfałdowany, NP 8 atm, RBP 14 atm dla średnic 3.5, 16 atm dla średnic 2.5 i 3.0 pokrycie częściowo hydrofilne na dystalnych 33 cm oprócz stentu, reszta shaftu pokryta silikonem; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr znikoma utrata światła,restenoza 0,5 % | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 49 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 50 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS 33140000-3 |
|  | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS duża siła radialna; struktura stentu – slotted tube rozmiary stentu: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 mm; wytworzone ze stopu platynowo-chromowego, pokryte cienką warstwą trwałego, biokompatybilnego polimeru akrylowo fluorowego uwalniającego lek;procentowy skład stopu platformy stentu: platyna 33%, chrom 18%, żelazo 37%, molibden 2,6%, mangan <0,05%, nikiel 9%; średnicy drutów dla stentów o średnicach 2.25 – 3.75 mm: 0032” (0,081 mm), dla stentów o średnicy 4.0 mm: 0,0034” (0,086 mm); „system profile” - 0.043" dla średnicy 3.0 „crossing profile” 0.043” dla średnicy 3.0 długość: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38 mm | Szt. |  |  | 550 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 50 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 51 Stent do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru (Zotarolimus) 33140000-3 |
|  | Stent do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru (Zotarolimus) Substancja - Zotarolimus Platforma stentowa kobaltowo–chromowa wykonana z jednego kawałka drutu o ciągłej konstrukcji sinusoidalnej montowana fabrycznie na balonie . Budowa stentu otwarto komórkowa Biokompatybilny polimer kontrolujący uwalnianie leku Dostępne średnice stentu2,25:2,5;2,75;3,0;3,5;4,0 mm Dostępne długości stentu 8;9;12;14;15;18;22;24;26;30;34;38 mm Max rozszerzenie stentu do ok.4,5 mm Profil przejścia<0,041 dla rozmiaru 3,0 mm Grubość z elementów z jakich wykonany jest stent ≤0,0036” Skracanie stentu przy implantacji <1% przy RBP dla średnicy 3,0 – 4,0 mm Ciś. nominalne ≤9 atm. Ciś.RBP dla średnic 2,25 do 3,5 mm≥16 atm. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 51 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 52 Stent powlekany substancją wychwytującą EPC`s – przeciwciałami anty hCD 34 33140000-3 |
|  | Stent powlekany substancją wychwytującą EPC`s – przeciwciałami anty hCD budowa stentu – podwójna helisa, laserowo wycinany, polerowane końce stal chirurgiczna lub stop kobaltowo - chromowy strut thickness – 0.1mm, crossing profile <1.09mm dla 3.0 stopień skrócenia <1%, długość: 9, 13, 15, 18, 23, 28, 33 rozmiary: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 52 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 53 STENT chromowo – kobaltowy hybrydowy uwalniający sirolimus oraz pokryty pasywnie 33140000-3 |
|  | STENT chromowo – kobaltowy hybrydowy uwalniający sirolimus oraz pokryty pasywnie Konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia oraz polimerem uwalniającym sirolimus. Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-LacticAcid). Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30 mm. średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Różne grubości strut’ów stentu dla średnic: 0,06mm / 60µm/0,0024”dla 2,25-3,0mm (71µm wraz z polimerem); 0,08 mm /80µm /0,0031” dla 3,5-4,0mm (91µm wraz z polimerem) Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0 mm., Ciśnienie nominalne 8 atm. Ciśnienie RBP 16 atm.Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 53 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 54 STENT chromowo – kobaltowy uwalniający sirolimus (CRE8) 33140000-3 |
|  | STENT chromowo – kobaltowy uwalniający sirolimus (CRE8) stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605 średnice stentu: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm długości stentu: 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia dawka leku 0,9µg/mm2 system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi) pokrycie Bio Inducer Surface zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu brak skracania się stentu w trakcie rozprężania elastic recoil 2 – 7%; ciśnienie nominalne 9atm; ciśnienie RBP 18atm; ciśnienie ABP 24atm; 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm siła radialna 18,37psi różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2 | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 54 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 55 Samorozprężalny stent szyjny o zamkniętych i otwartych komórkach 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Samorozprężalny stent szyjny o zamkniętych i otwartych komórkach typ slotted tube (wycinany laserowo z jednego kawałka materiału) materiał: Nitinol; stent o strukturze hybrydowej: zamkniętych komórkach w części środkowej stentu i otwartych komórkach w części proksymalnej i dystalnej; stent typ Rapid Exchange, monorail; pamięć kształtu, markery na obu końcach stentu; widoczne w skopii; prowadnik 0,014” długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm średnice cylindryczne 7,0; 9,0; 11,0 mm oraz taperowane 6-9 mm oraz 7-10 mm; długość systemu dostarczania stentu 135 cm, niski profil minimalny rozmiar koszulki 5F | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 55 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 56 Elektrody do czasowej stymulacji serca 33140000-3, 33141320-9, |
|  | Elektroda do czasowej stymulacji serca wykonana ze stali nierdzewnej; cewnik wykonany z poliamidu ; końcówka 2mm pokryta złotem; odległość między elektrodami 7mm; długość użytkowa 115 cm kontrastująca w RTG; rezystancja <50Ω; Rozmiary 4,5,6F prosta lub typu C | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Elektroda dwubiegunowa do czasowej stymulacji serca z balonem Rozmiary 5,6F; długość użytkowa 110 cm; markery kontrastujące w RTG co 100 mm; w zestawie strzykawka LL | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Kopułka do ciśnień | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 56 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 57 obłożenie PTCA, Zestaw do PTCA, kolce, łączniki, strzykawki 33140000-3 |
|  | obłożenie PTCA obłożenie stołu, pacjenta 240x380cm, 4 otwory. 2otwory promieniowe w kształcie jaja wymiary z folią: wysokość: 12 cm, szerokość: 7cm. sam otwór: wysokość: 6cm, szerokość: 4cm, otwory udowe: średnica z folią: 12cm, sam otwór: 7,5 cm. Odległość między otworami udowymi 12 cm, do samych otworów 16,5cm Folia przezroczysta z prawej i lewej strony 60 cm osłona lampy Rtg 85x90 cm x 2 szt. 1 fartuch XL 1 fartuch L 1 miska przezroczysta 500 ml 1 miska przezroczysta 250 ml dren oszczędzający kontrast z zastawką – dł. 140 cm– szt.1 linia ciśnień, płukania strzykawka nakręcana 10 i 20 ml. gaziki 10x10 cm - 20 szt. skalpel z zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu dł. z raczka 14 cm- szt. 1 kleszczyki metalowe proste - dl. 13 cm - szt. 1 serweta wysoko absorbująca 40x60cm - szt. 1 ręczniki białe 37x57 cm – 2 szt. serweta na stół 100x150 do zawinięcia zestawu- 1 szt. | Zestaw |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Zestaw do PTCA: Łącznik typu Y -ergonomiczny kształt dostosowany do dłoni , - możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku - możliwość pracy, manewrowania drutem i cewnikiem przy zamkniętej zastawce -posiadający zintegrowany dren 15-20 cm zakończony kranikiem Torquer – uchwyt do prowadników drutowych, luminescencyjny, do wszystkich prowadników drutowych o średnicach do 0,022’’ Kaniula do prowadnika - Igła 20 G x 7,5 cm, metalowa | zestaw |  |  | 3120 |  |  |  |
|  | Kolec do kontrastu | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Łącznik z podwójna zastawką bezzwrotna 140 cm, L-L | Szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Strzykawka z manometrem zakres ciśnień 0-26 atm podwójny system mierzenia ciśnienia w atm oraz psi ergonomiczny kształt rączki podwójny system zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem strzykawki strzykawka o pojemności 20 cm 3 dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym ruchoma męska końcówka | Szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 57 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 58 Sprzęt do angioplastyki rotacyjnej, stentgraft , najem konsoli wraz z wyposażeniem do angioplastyki rotacyjnej 33140000-3, 33141200-2, PA01-7 |
|  | Prowadnik do angioplastyki rotacyjnej atraumatyczna końcówka ze sprężynką, nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich możliwość formowania w celu łatwego manewrowania trzon prowadnika wykonany ze stali nierdzewnej z gładkim pokryciem średnica 0,009”; długość 325 cm; różne rodzaje i typy | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Cewnik ze sterownikiem do angioplastyki rotacyjnej cewnik składający się z wiertła i trzonu o spiralnym napędzie osłonki wiertło z otoczką wykonaną z diamentu dostępne rozmiary wierteł: 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,15; 2,25; 2,38; 2,5; długość cewnika 135 cm sterownik zapewniający wsparcie turbinie powietrznej oraz nadający właściwy kierunek przesuwnym elementom kontrolującym stopień wysunięcia się z wiertła | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Konsola wraz z wyposażeniem do angioplastyki rotacyjnej System składający się z konsoli, pedału nożnego ; zbiornika z gazem sprężonym | Najem miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny z wplecionymi platynowymi drutami ; widoczność w skopii stent pokryty na całej długości tkaniną z PET; pleciony na kształt tabularnej siatki; elastyczny; bardzo miękki z możliwością dopasowania do kształtu naczynia; rozmiary 6 – 14 mm; długości 20/30/50/70 mm nominalnie | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 58 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 59 filtr przeciwzatorowy, 33140000-3, |
|  | filtr przeciwzatorowy - Filtr stało-czasowy do żyły głównej; Możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe; szkielet nitinolowe. Konstrukcja koszyczka filtru symetryczna; system wprowadzający 6F ; Długość zestawu 55 lub 90 cm; Filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu; zakres średnic IVC do 30 mm ; w zestawie filtr+koszulka+rozszerzacz+obturator | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 59 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 60 Filtr przeciwzatorowy do stosowania w tętnicach szyjnych, wieńcowych oraz obwodowych 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Filtr przeciwzatorowy do stosowania w tętnicach szyjnych, wieńcowych oraz obwodowych System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018” System dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F System zmontowany w sposób umożliwiający przejście przez zmianę miękkiego, atraumatycznego cewnika, przez który następnie przeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, możliwość zastosowania w krętych naczyniach. Filtr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika Szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra Pięć rozmiarów koszyka filtra 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do 7mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 60 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 61 Zestaw do drenażu osierdzia 33140000-3 |
|  | Zestaw do drenażu osierdzia 6 F Kompletny zestaw do wykonania zabiegu drenażu osierdzia Nie wymaga żadnych dodatkowych elementów Poszczególne elementy umieszczone w ergonomicznym opakowaniu zapewniającym wygodę użycia oraz szybki i łatwy dostęp do poszczególnych wyrobów Cewnik specjalnie zaprojektowany do drenażu osierdzia, gwarantujący wysoki poziom przepływu Zestaw zawiera: Wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6F, długości 60 cm Dylator 6F o długości 22cm Prowadnik z PTFE 0,035”x80cm z podwójną końcówką (J i prostą) Igła do znieczuleń 22Gx6cm Igła do podawania leków 19Gx3,8cm Igła do nakłuć 18Gx9cm Igła do nakłuć 18Gx15cm Skalpel nr 11; Strzykawka luer 10ml; Strzykawka luer 60ml; Worek 1400ml z drenem ; Kranik 3-drożny; Kabel obustronnie zakończony żabką; 10 szt. kompresów z gazy (10cm x 10cm); Obłożenie z oknem 40cm x 40cm 21.Obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cm x 60cm | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 61 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 62 Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej, Mikrocewnik , cewnik, prowadnik 33140000-3, 33141200-2, 33141320-9 |
|  | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej w zestawie koszulka, rozszerzacz, miniprowadnik, igła, koszulka wykonana z ETFE; średnica 4,5,6,7 F; długość 7 lub 10 cm w zestawie miniprowadnik 0,25’’; 0,02’’ lub 0,018’’ o długości 45 cm z prosta końcówką ; atraumatyczny rozszerzacz wykonany z polipropylenu łączący się zatrzaskowo z koszulką; boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik ; 8.igła 22G x 38 mm; 21G x 38 mm; 20 G x 38mm | Szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Mikrocewnik do tętnic wieńcowych Mikrocewnik o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem; pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm; proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm) dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (o.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm); miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm); złoty marker na końcówce widoczność w skopii dystalne 13 cm elastyczne; długości 130 i 150 cm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | cewnik do aspiracji skrzeplin Zbrojenie na całej długości cewnika Powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika Długość końcówki 6 mm, wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej efektywnej aspiracji; Długość odcinka rx 23 cm; Długość użytkowa cewnika 140 cm; Możliwość dostarczenia z rdzeniem usztywniającym w celu lepszego pokonania trudnych zmian; 2 markery; Kompatybilność zarówno z 6 Fr ,jak i 7 Fr; Kompatybilność z prowadnikiem 0,014” Średnica wewnętrzna dla 6 Fr dystalnie: 1.00 mm / proksymalnie 1.10 mm dla 7 Fr dystalnie: 1.25 mm / proksymalnie 1.30 mm | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Prowadnik angiograficzny hydrofilny 0.035 końcówka - :jot” długość 145-150cm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 62 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 63 INTRODUKTORY DOTĘTNICZE 33140000-3 |
|  | Introduktor dotętniczy Zbrojony metalowym oplotem Zestaw: rozszerzadło z zatrzaskowym mocowaniem do introducera, koszulka naczyniowa zbrojona z integralną zastawką hemostatyczną oraz portem bocznym zakończonym kranikiem;Obturator 8F; Rozmiary 6F, 7F; Długość 35 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Introduktor dotętniczy Zbrojony metalowym oplotem Zestaw: rozszerzadło z zatrzaskowym mocowaniem do introducera, koszulka naczyniowa zbrojona z integralną zastawką hemostatyczną oraz portem bocznym zakończonym kranikiem; Obturator 8F; Rozmiary 6F, 7F; Długość 45 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Introduktor dotętniczy Zbrojony metalowym oplotem zestaw: rozszerzadło z zatrzaskowym mocowaniem do introducera, koszulka naczyniowa zbrojona z integralną zastawką hemostatyczną oraz portem bocznym zakończonym kranikiem; Rozmiar 6F; Długość 65 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Introduktor dotętniczy Zbrojony metalowym oplotem; Zestaw: rozszerzadło z zatrzaskowym mocowaniem do introducera, koszulka naczyniowa zbrojona z integralną zastawką hemostatyczną oraz portem bocznym zakończonym kranikiem; Rozmiar 6F, 7F, 8F, 9F; Obturator 8F; Długość 24 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 63 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 64 koszulki wprowadzające krótkie 33140000-3 |
|  | koszulki wprowadzające krótkie: długość 11 cm, średnice 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11Fr koszulki wprowadzające długie: długość 20-23 cm + dilator 30 cm, średnice 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11Fr ; introducery z zastawką hemostatyczną i atraumatyczna końcówką pokryte wewnątrz i na zewnątrz substancja poślizgową introducer wyposażony w port boczny i kranik trójdrożny oznaczenia kolorami; wszystkie elementy widoczne w RTG zatrzask zapobiegający cofaniu się rozszerzadła z prowadnicy koszulki | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 64 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 65 Introducer 9 F 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Introducer 9 F koszulka introducera wykonana z odpornego na zagięcie materiału; długość od 7 do 23 cm (min. 5 długości); zastawka hemostatyczna silikonowa z zatrzaskiem do poszerzacza | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 65 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 66 Koszulki zbrojone do PTA 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Koszulki zbrojone do PTA koszulki zbudowane z PTFE- zbrojone spiralnym oplotem stalowym; atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza; szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik z możliwością płukania lub podawania kontrastu; wymagane następujące dostępne średnice: 6F, 7F, 8F; wymagane długości : od 7 do 90 cm (min. 6 długości) marker widoczny w promieniach Rtg na końcu dystalnym koszulki wymagane konfiguracje ukształtowania końcówki: typ ansel, proste, kontralateralne | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 66 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 67 Zestaw wprowadzający do plastyki TT szyjnych 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw wprowadzający do plastyki TT szyjnych zestaw składający się z koszulki prowadzącej i cewnika selektywnego hydrofilna powierzchnia zewnętrzna koszulki na dystalnym odcinku 50 cm atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do hydrofilnego rozszerzacza różne strefy sztywności koszulki prowadzącej: sztywna –miękka-bardzo miękka wymagane średnice 5F, 6F, 7F; zastawka hemostatyczna Y typu Tuohy-Borst z kranikiem bocznym do płukania rozszerzacz na prowadnik 0,038” prowadnik nitinolowy z platynową końcówką o przekroju 0,018” zbrojony cewnik slektywny, hydrofilny na dystalnym odcinku 60 cm długośc cewnika 125 cm; średnia cewnika 5,5F, 6,5F; krzywizna typu Headhunter, Betson (cieniodajna końcówka w obrazie Rtg) wytrzymałość ciśnieniowa 1200 psi | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 67 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 68 System ucisku tętnicy promieniowej 33140000-3 |
|  | System ucisku tętnicy promieniowej / opaska uciskowa zapinana na rzep, unieruchamiająca nadgarstek, | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Ucisk jednorazowy / gąbka jednorazowa, kwadrat | 22.26mm x 22.26 mm |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 68 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 69 Dren wysokociśnieniowy 33140000-3 |
|  | Dren wysokociśnieniowy długość 120 cm średnica wewnętrzna 1,7 mm średnica zewnętrzna 3,6 mm wysokociśnieniowy 1200 psi zbrojony, elastyczny łączniki typu luer-lock męskie/żeńskie z adapterem rotacyjnym | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 69 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 70 PĘTLE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH 33140000-3 |
|  | Pętle do usuwania ciał obcych zestaw: Średnica pętli w mm: 20,25,30,35 (do wyboru) Długość 120 cm Długość katetera 102 cm lub średnica pętli w mm: 15, 20, 30 mm ( z zakresem pracy do 40mm) długość pętli 125 cm długość koszulki wprowadzającej 105 cm dodatkowo pętla czterooczkowa o średnicy koszyka 40mm długości zestawu wprowadzającego 100cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 70 |  |  |  |
| pakiet 71 COIL DO ZAMYKANIA NACZYŃ/EMBOLIZACJI 33141000-0 |
|  | Coil do zamykania perforowanych naczyń Spirale platynowe czas odczepiania spiral poniżej 5 sek, odczepiane przez przegrzanie połączenia (electrostative heating) między prowadnikiem a spiralą, min. 3 rodzaje kształtów spirali. Dostępność coili długich do 50 cm. Pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 71 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 72 System protekcji proksymalnej 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | System protekcji proksymalnej introducer 8-9 F ; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; rozmiary baloników – 13 mm proksymalny, 6mm dystalnym; światło kanału 0,083”; manewrowalny; odporny na złamania i zagięcia | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 72 |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| pakiet 73 testy ACT, TT, PT (APTT) 33141200-2, 33124130-5 |
|  | testy ACT, TT, PT (APTT) Szklana probówka zamykana korkiem plastikowym; Substancja czynna dla testu ACT – ziemia okrzemkowa; TT- trombina; PT – tromboplastyna; APTT – kaolin. Probówki pakowane w opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed uszkodzeniem ; opakowanie 95 testów | op. |  |  | 70 |  |  |  |
| RAZEM pakiet 73 |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia                              i  §3 ust.4)

##### UMOWA nr ....... /128/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP………………zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907                       o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego dostawę jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej dla Pracowni Hemodynamiki w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §13 zwanych dalej przedmiotem umowy lub towarem wraz z najmem z najmem konsoli do angioplastyki rotacyjnej dla Pracowni Hemodynamiki  : typ ……, rok produkcji …… producent …….kraj ………  o wartości brutto ……………….. ( do celów księgowych) zwanego dalej urządzeniem wyszczególnionym   w §13

- Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego - płk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. (71)7660-525, Zastępca Kierownika Apteki – mgr farm. Grażyna Wojtczak (71)7660-524  oraz dr n. farm. Monika Krzysik, tel. (71)7660-524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. (71)7660-464.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyc do siedziby Zamawiajacego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr ………… własnym środkiem transportu  i na koszt własny w terminie                   3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia droga telefoniczna na numer …………… potwierdzonego faxem na numer …………………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą i przekazać na podstawie protokołu odbioru (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) sprzęt medyczny określony w § 13 umowy po 1 sztuce:

1)	Pakiet 18 poz.1;

2)	Pakiet 19 poz.1;

3)	Pakiet 38 poz.1,2;

4)	Pakiet 39 poz.1;

5)	Pakiet 46 poz.1;

6)	Pakiet 48 poz.1;

7)	Pakiet 49 poz.1;

8)	Pakiet 50 poz.1;

9)	Pakiet 51 poz.1;

10)	Pakiet 52 poz.1;

11)	Pakiet 53 poz.1;

12)	Pakiet 54 poz.1;

13)	Pakiet 58 poz.1;

14)	Pakiet 59 poz.1;

który będą fakturowane dopiero po zużyciu. Uzupełnienie zużytego:  sprzętu medycznego, nastąpi  w terminie do 3 dni  od daty przekazania protokołu zużycia, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Osobami upoważnionymi   do odbioru są osoby wymienione                 w ust. 7.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania zużycia poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ...............................). Informacja – protokół zużycia zawierający: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numer seryjny sprzętu medycznego.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę                   w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu                                 71/ 7660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- tech. farm. Stanisława Mazur

- tech.farm. Barbara Ziółek

- tech.farm. Halina Ciemała

- tech.farm. Adam Klekowski

- tech.farm. Agnieszka Przybył

- tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu                          i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych                    i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 1Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt  w terminie 3 dni od daty powiadomienia                              go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ………………  i fax……………………….

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury  i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                           (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr .……………..                                          i fax ……………….. pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających                do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale IV SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 7.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć                 i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenie opisane                  w § 13 umowy.Termin dostawy należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego             p.Agnieszką Mikulską lub p. Agata Ładniak tel. 71 7660 462/468/128 .  Osobami upoważnionymi  do odbioru urządzenia są  -  dr n.med. Artur Telichowski tel. 71/ 7660 252,  lub pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 71 7660 128/462/468.

- Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie                z ust. 6, przez osoby upoważnione wskazane w ust. 3 do odbioru potwierdzonym podpisanym  protokołem instalacji  i przekazania, co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury                    za najem.

- Wraz z przekazaniem urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami w formie pisemnej i elektronicznej ( na nośniku USB ), w tym m. in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 4 godzin (osób wskazanych przez Zamawiającego) niezwłocznie                  po dostawie / zainstalowaniu urządzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu min. w zakresie oferowanych technik . Osobą upoważnioną do kontaktu  z Wykonawcą w zakresie dotyczącym szkoleń pracowników Zamawiajacego ( w tym terminów) jest:  dr n.med Artur Telichowski tel. 71/ 7660 252. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy  do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max 10 godzin  na oferowane techniki w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z konsolą do angioplastyki rotacyjnej dla Pracowni Hemodynamiki - pakiet nr 58, oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami na urzadzeniu (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru urządzenia. Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji w obecności dr n.med.Artura Telichowskiego oraz Pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego:                    p. Agata Ładniak, p. Agnieszka Mikulska, p. Bartosz Lisowski po uprzednim zawiadomieniu                              pod nr tel. 71 7660 128/462/468.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany towar oraz za najem urządzenia zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §13.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust.4 i 7,w terminie …. dni ( min. 60 dni) oraz w terminie ….. dni ( min. 60 dni) za najem urządzenia od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu urzadzenia  wg §2 ust.4 przelewem na konto …………………………………. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz najmu kompletnego urządzenia (pakiet nr 58 poz. 4) strony ustalają w wysokości ………zł brutto (słownie: …………), co stanowi rocznie kwotę ………….zł brutto (słownie:……….). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądem technicznym, serwisowaniem, naprawami wraz z częściami zamiennymi  i materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą urządzenia na nowe. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: …………….zł (słownie:…………………. złotych, 00/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ……………zł (słownie: …………………złote 00/100).

- Cena, o której mowa w ust.4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane                                z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu , montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

(dotyczy pakietu nr 58 poz. 4)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego urządzenia na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu,  przeglądów, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały                   w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. …………….. i potwierdzi jednocześnie faksem na numer……………. Czas naprawy wynosi do 7 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania urządzenie  zastępcze na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy na wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego za najem należy dołączyć do faktury  za dany miesiąc  i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić  na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę,                 a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiajacy może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiajacy może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: …………….(min 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego  i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem                                                           na nr tel. ………………………

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3 i 4 przez dwa kolejne terminy dostaw,

- przekroczy termin o którym mowa w § 2 ust. 3, § 5 ust.3  o 7 dni,

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §2 ust. 5

- nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 5

- nie dostarczy  nowego sprzętu, o którym mowa w § 4 ust.6.

- wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia;

- nie wykona planowanego przeglądu okresowego, którym mowa w §4 ust. 7.

- wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia   do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej  w § 8 ust.1            pkt 2)

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym                     w   § 1 ust. 3 i 4, § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §13 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto pakietu.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 i 4 oraz w § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części              z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po zainstalowaniu urządzenia,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających               z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2013. 217 j.t.) ma zastosowanie.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ                   w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.                               W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 128/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie                  z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ……………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)                      wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem                          w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

…………………………..

up. pracownik Oddziału

………………………….

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

Załącznik nr 7

PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                  	Zamawiający:

…………………………..

up. pracownik Oddziału

………………………….

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

# Footnotes

Dotyczy: pakietu nr 58  poz. 4

Dotyczy: pakietów nie wskazanych w ust. 4

Dotyczt Pakietu 58 poz. 4

niepotrzebne skreślić