# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 49/Log./2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ STACJI UZDATNIANIA WODY

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 5.186.000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztowej, sprawowaniu nadzoru autorskiego, realizacji i zapewnieniu serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi dla inwestycji pn.: Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody obejmująca:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji objętej opracowaną dokumentacją projektową.

3) Wykonanie robót realizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.

4) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Dokumentacja techniczna).

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 49/Log./2015

„Oferta na modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody”

nie otwierać przed dniem 21.08.2015r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

      - Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

      - Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

a) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu przez Wykonawcę min. 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 15 m3/h, w tym montaż pompowni pośrednich, montaż układu napowietrzania i montaż I i II stopnia filtracji ciśnieniowej , z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 100.000,00 zł. brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

      - Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczenia dotyczącego najważniejszych robót, określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia (spełnienie warunku określonego w Rozdziale III pkt 2 a) SIWZ). W razie wykonania przez Wykonawcę zadania obejmującego szereg robót budowlanych Zamawiający wymaga wykazania się robotą polegającą na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 15 m3/h, w tym montaż pompowni pośrednich, montaż układu napowietrzania i montaż I i II stopnia filtracji ciśnieniowej, jako roboty najważniejszej z podaniem jej wartość.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 b) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione  w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 1) lit. a i c, a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 1 lit. b)  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

      - POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Ofertę wg ceny  netto i ceny brutto zadania  tj.  podatkiem VAT.

- Harmonogram robót i finansowania obejmujący poszczególne branże z podziałem na zakresy robót, który będzie stanowić załącznik do umowy

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.

- Informację na temat zasobów ludzkich, sprzętu i urządzeń delegowanych do realizacji zadania (bez skutków prawnych).

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji objętej opracowaną dokumentacją projektową, wykonanie robót realizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową z dostosowaniem stacji uzdatniania wody do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta w ramach inwestycji pn.: Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody.

Zaprojektowany układ technologiczny musi zapewnić usunięcie z wody surowej zanieczyszczeń do wartości normatywnych określonych Rozporządzeniem.

Podstawowy zakres prac:

1)  Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, poprzedzone winno być uzyskaniem danych wyjściowych przed projektowaniem tj.:

- Wykonanie aktualnych badań wody;

- Określenie efektywności pracy istniejących elementów składowych całego ciągu technologicznego znajdującego się na stacji uzdatniania wody w warunkach ich eksploatacji;

- Określenie efektywności napowietrzania wody surowej;

- Określenie efektywności pracy filtrów I i II stopnia;

- Określenie skuteczności regeneracji złóż filtracyjnych;

- Sprawdzenie stanu fizycznego złóż filtracyjnych i drenażu filtrów;

- Sprawdzenie stanu technicznego zaworów wielodrogowych sterujących pracą filtrów;

- Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń w celu uwzględniania posadowienia istniejących  oraz projektowanych urządzeń na stacji uzdatniania wody;

2) W zakresie technologii uzdatniania wody należy uwzględnić wszystkie czynności konieczne do jego wykonania, takie jak:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego układu, dokonać oceny w zakresie przydatności do zabezpieczenia potrzeb funkcjonalnych obiektu wraz z zabezpieczeniem miejsca robót

- wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów oraz odtworzeniowych i wykończeniowych;

- dostawa materiałów oraz  montaż niezbędnej armatury;

- prowadzenie przewodów oraz orurowania instalacyjnego;

- przeprogramowanie istniejącego układu sterującego układem sterowniczym stacji uzdatniania wody do zastosowanej technologii

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz wykonanie pomiarów i wymaganych badań wody  w celu uzyskania pozytywnych wyników określanych dla wody pitnej zgodnie z wymogami Rozporządzenia;

- w przypadku takiej możliwości należy również przewidzieć usprawnienie istniejących filtrów I i II stopnia (  wymiana złoża filtracyjnego)

3) Projekt dostosowania stacji uzdatniania wody powinien zawierać:

- roboty budowlane wymagane w niezbędnym zakresie

- instalację technologiczną sanitarną

- instalacji elektryczną, sterowniczą w zakresie wymaganym

4) Wykonanie czynności przygotowawczych w zakresie sporządzenia opracowań i uzyskania decyzji i uzgodnień  niezbędnych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę:

- inwentaryzacja pomieszczeń i instalacji oraz otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia

- analiza stanu technicznego pod kątem możliwości wprowadzenia zmian o ile zajdzie taka konieczność;

5) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji objętej opracowaną dokumentacją projektową;

6) Wykonanie robót realizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową;

7) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

8) Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie wydane przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158;

2. Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Logistyki).

Kod CPV       Słownik główny

45 33 00 00-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45 25 21 26-7 Roboty w zakresie uzdatniania wody pitnej

45 22 00 00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45 11 11 00-9 Roboty w zakresie burzenia – roboty rozbiórkowe

45 33 22 00-5 Instalacje sanitarne

45 31 10 00-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w następujących terminach:

1) zakończy do 21.11.2015r. roboty wszystkich branż na podstawie opracowanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej oraz

2) uzyska w imieniu Zamawiającego pozytywną opinię dopuszczającą do użytkowania z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158 w terminie do 21 grudnia 2015 roku po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy udokumentowany „Protokołem odbioru końcowego”

Miejsce realizacji robót:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:           2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 21.08.2015r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1      Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 21.08.2015r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody”,

znak sprawy: 49/Log./2015”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 128) nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 97 % | minimalizacja |
| 2. | Wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały | 3% | indywidualnie |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin         - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

- Wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały (min. gwarancja wynosi 60 miesięcy) - członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

Punkty za wydłużenie gwarancji powyżej 60 miesięcy (podać w pełnych miesiącach):

- brak wydłużenia gwarancji – 0 pkt.

- wydłużona gwarancja do 12 miesięcy  - 1pkt.

- wydłużona gwarancja od 13 miesięcy do 24 miesięcy- 2pkt.

- wydłużona gwarancja powyżej 24 miesięcy  - 3pkt.

- Ocena końcowa oferty – jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

Rozdział X.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego  Zamawiający w ciągu 30 dni zwróci zabezpieczenie Wykonawcy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 21.08.2015r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

- Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Bogumiła Zawadzka tel. 261 660 557, Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania Robót – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Piotr Adamaszek tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Fax. 261 660 119, 261 660 550.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 21.08.2015r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań 
i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale VII.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 i art. 24b ust.3 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  (wzór) – Załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5

Dokumentacja Techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Sławomir Orłowski			 ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Bogumiła Zawadzka			……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Małgorzata Domańska	       	……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

- Andrzej Lech			       	……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Piotr Adamaszek		 	……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik nr 1

.................................			    				..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/						 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody”

Znak sprawy 49/Log/2015

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………….……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta …………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały powyżej 60 miesięcy o …….. miesięcy (podać ilość pełnych miesięcy)

2.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 30 dni

- przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- Instrukcja Eksploatacji SUW

- Operat wodno-prawny SUW

- Projekt technologiczny SUW

- Decyzja NW 7105 14 10

- Dokumentacja ujęcia wód podziemnych

- Program Funkcjonalno-Użytkowy – stacja uzdatniania wody

Załącznik nr 3

Umowa nr ............./49/Log/2015

Zawarta w dniu ....................... 2015 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

Zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

...................................................................................................................

reprezentowanym przez:

## .................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej 5 186 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy,

którym jest opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, realizacja i zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi dla inwestycji pn.: „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody” obejmującej:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji objętej opracowaną dokumentacją projektową;

3) Wykonanie robót realizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową;

4) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

2. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im

w Programie Funkcjonalno-użytkowym i wymienionych w poniżnych dokumentach.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna

część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

  - Niniejszy Akt Umowy;

  - Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty;

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową a następnie na jej

podstawie zrealizować roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, tj.:

1) Uzyskanie danych wyjściowych do projektowania, tj.:

- wykonanie aktualnych badań wody;

- określenie efektywności pracy istniejących elementów składowych całego ciągu technologicznego znajdującego się na stacji uzdatniania wody w warunkach ich eksploatacji;

- określenie efektywności napowietrzania wody surowej i pracy filtrów I i II stopnia;

- określenie skuteczności regeneracji złóż filtracyjnych;

- sprawdzenie stanu fizycznego złóż filtracyjnych i drenażu filtrów;

- sprawdzenie stanu technicznego zaworów wielodrogowych sterujących pracą filtrów;

- wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń, w celu uwzględnienia posadowienia istniejących  oraz projektowanych urządzeń w stacji uzdatniania wody;

- inwentaryzacja pomieszczeń i instalacji oraz otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia;

- inwentaryzacja istniejącego układu, dokonaniem oceny w zakresie przydatności do zabezpieczenia potrzeb funkcjonalnych obiektu wraz z zabezpieczeniem miejsca robót;

- analiza stanu technicznego pod kątem możliwości wprowadzenia zmian o ile zajdzie taka konieczność;

2)  Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:

a) roboty budowlane wymagane w niezbędnym zakresie

- instalację technologiczną sanitarną

- instalacji elektryczną, sterowniczą w zakresie wymaganym

3)  Uzyskanie wstępnych uzgodnień i opiniowanie dokumentacji przez użytkowników:

a)  Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu;

b)  St. Spec. ds. Sanitarnych Sekcji Utrzymania Ruchu

c)  St. Spec. ds. Sanitarnych i Ochrony Środowiska Sekcji Planowania

i Przygotowania Robót;

Wykonawca będzie zgłaszał potrzeby w zakresie zorganizowania zebrania z użytkownikami, w celu dokonania uzgodnień po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

4)  Uzgodnienie  i zaopiniowanie dokumentacji przez jednostki zewnętrzne uprawnione

w zakresie:

- sanitarnym - Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej,

50-981 Wrocław,  ul.  Ślężna 158

- ochrony ppoż. - rzeczoznawca ppoż.,

- bezpieczeństwa i higieny pracy - rzeczoznawca  bhp;

- Gł. spec ds. BHP 4 WSKzP,

5)  Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty  Purkyniego 1 zamiaru przystąpienia do wykonania robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

6)  Wykonanie robót realizacyjnych modernizacji technologii uzdatniania wody, takich

jak:

a)  wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów oraz odtworzeniowych i wykończeniowych;

b)  dostawa materiałów oraz  montaż niezbędnej armatury;

c)  prowadzenie przewodów oraz orurowania instalacyjnego;

d)  przeprogramowanie istniejącego układu sterującego układem sterowniczym stacji uzdatniania wody do zastosowanej technologii;

e)  przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz wykonanie pomiarów i wymaganych badań wody,  w celu uzyskania pozytywnych wyników określanych dla wody pitnej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. nr 61 poz. 417 z pózn. zm.);

f)  usprawnienie istniejących filtrów I i II stopnia (wymiana złoża filtracyjnego) w przypadku takiej możliwości

- Sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu z wykonaniem, dostawą, montażem i warunkami odbioru urządzeń, tj:

a)  bieżące sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych

b) złożenie „Oświadczenia projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi i zaakceptowanymi projektami”;

c) szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia jest określony w Programie funkcjonalno-użytkowym  zadania inwestycyjnego, który jest integralną częścią Umowy;

5.  Skład oraz sposób przekazania dokumentacji. Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w  ilości egzemplarzy jak niżej oraz na płycie CD w programie Auto Cad w formacie pliku tekstowego PDF dodatkowo w wersji edycyjnej 2004 do 2010, tym kosztorysy w programie „Norma” (w rozszerzeniu ath) i tak:

1)  Inwentaryzacja dla potrzeb  projektowych				- 1 egz.

- Projekt wykonawczy wielobranżowy				- 3 egz.

3)  Opinia z WOMP, rzeczoznawcy PPOŻ i BHP,			- 1 egz.

4)  „Zestawienie pierwszego wyposażenia” 				- 2 egz.

5)  „Zestawienie środków trwałych powyżej 3.500,00 zł”

wbudowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

zgodnie z wytycznymi „Klasyfikacji środków trwałych”                     - 2 egz.

6.  Zasady odbioru dokumentacji projektowej

1) Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji przez okres 10 dni od dnia jej przekazania.

2)  Podstawą końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia jest:

- uzyskanie wymaganych opinii i złożenie do Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

- złożenie „Oświadczenia o kompletności dokumentacji”

- złożenie „Oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”;

- uzyskanie bezusterkowego „Protokołu odbioru końcowego”

7. Założenia do prowadzenia i sprawowania nadzoru autorskiego:

1) Zakres nadzoru autorskiego Projektanta winien obejmować czynności wynikające z treści art. 20 i 21 Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2013r, poz. 1409). Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

- udziału w naradach technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego;

- udziału w odbiorach częściowych, zanikowych, rozruchu technologicznym i odbiorze końcowym;

- dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w sytuacjach wymagających tego działania;

2)  Zasady prowadzenia nadzoru autorskiego:

a)   Sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego wykonywane będzie w okresie realizacji zadania, aż do spisania protokołu odbioru końcowego zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie

b)   Projektant zobowiązany jest do wykonywania czynności wynikających z pełnionej funkcji wg zaistniałych potrzeb, uczestnictwa w cotygodniowej naradzie organizowanej przez Zamawiającego, a czas oczekiwania na stawiennictwo na skutek wezwania nie może być dłuższy niż 1 dzień

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego kończy  „Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi i  zaakceptowanymi projektami”.

Oświadczenie takie składa delegowany przez Wykonawcę projektant do prowadzenia nadzoru autorskiego najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego

8. Część realizacyjna obejmuje:

- realizację budowy zgodnie z opracowanym i zaopiniowanym projektem;

- dostawę i montaż  urządzeń zgodnych z projektem;

- dostosowanie pomieszczeń do wymogów określonych w projekcie;

- Wykonanie prac demontażowych w zakresie podanym w projektach branżowych oraz usunięcie istniejących stałych elementów wyposażenia;

- zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej na całość zmodernizowanej technologii ( 1x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

- Nadzór nad codzienną eksploatacją leży po stronie Zamawiającego;

W przypadku konieczności stałego dozowania związków chemicznych, w celu uzyskania odpowiednich parametrów wody, zakup i dostawa ich odbędzie się na podstawie odrębnego postępowania.

Realizacja zadania doprowadzić ma do zgodności jakości wody z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. nr 61 poz. 417 z pózn. zm.)

§ 2

Termin realizacji:

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w następujących terminach:

1) zakończy do 21.11.2015r. roboty wszystkich branż na podstawie opracowanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej oraz

2) uzyska w imieniu Zamawiającego pozytywną opinię dopuszczającą do użytkowania z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158 w terminie do 21 grudnia 2015 roku po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy udokumentowany „Protokołem odbioru końcowego”

2.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót wszystkich branż udokumentowany bezusterkowym „Protokołem odbioru końcowego”, złożoną kompletną dokumentacją powykonawczą, skompletowanymi certyfikatami, aprobatami technicznymi i pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami;

4. Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań technicznych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zamawiający ma prawo do wglądu w materiały projektowe oraz wnoszenie uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

§ 3

Nadzór nad realizacją umowy

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

Ze strony Zamawiającego - p. ………………….. – Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki, tel. 261-660 -548, e-mail: tun@4wsk.pl oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej;

Ze strony Wykonawcy - ……………………………………………….…………..- Kierownik

budowy, tel. ……………………………….  e-mail: ………………………

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z opracowaną we własnym zakresie dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentują inspektorzy nadzoru inwestorskiego z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

§ 4

Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej wysokości netto ………………………. zł (słownie:………………………………………………………………….. złotych)

powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

Wartość umowy brutto wynosi  ………………………………... zł

(słownie : ……………………………….…..…………… złotych)

2.  Wartość umowy jest wynikiem złożonej przez Wykonawcę oferty na wykonanie czynności określonych w §1 ust.1.

3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały w trakcie trwania umowy. Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu, jak również nie mogą wystąpić roboty dodatkowe zwiększające jej wartość. Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych rozumianych w sposób opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, w miejsce zaplanowanych i skalkulowanych w ofercie a  nie wykonanych,  które Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach umownego wynagrodzenia.

4.   Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanych robót jest ,,Protokół odbioru końcowego”, o którym mowa w §7 ust.1 pkt. 7) umowy, podpisany przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy na podstawie wymaganych dokumentów, którymi są:

1)	zrealizowany zaktualizowany „Harmonogram robót i finansowania”;

2) sporządzone przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy

przy udziale Wykonawcy protokoły: robót zanikających (ulegających zakryciu), częścio-

wych, etapowych, instalacji i urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego,

odbioru urządzeń;

3)	 dokumentacja powykonawcza  w 2 egz. określona w § 7 ust.1 pkt. 7d) niniejszej umowy.

4) przyjęte i sprawdzone przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, opracowane przez Wykonawcę „Zestawienie pierwszego wyposażenia” oraz „Zestawienia środków trwałych powyżej 3.500,00 zł” wbudowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi „Klasyfikacji środków trwałych” przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego;

5) wymagane certyfikaty wyrobów i Aprobaty Techniczne zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883) na

wbudowane materiały i zastosowane technologie

6)  uzyskane w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.  Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy  w banku ………………………………………………………………………………………  na podstawie faktury VAT i przebiegać będzie w sposób następujący:

Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, sprawowania nadzoru autorskiego i wykonania robót realizacyjnych odbędzie się jednoetapowo po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i po uzyskaniu Opinii Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej dopuszczającej zmodernizowaną stację  uzdatniania wody do użytkowania czego podstawą jest uzyskanie pozytywnej jakości wody i jej zgodności z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. nr 61 poz. 417 z pózn. zm.).

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu warunku określonego w ust.1, z chwilą przyjęcia faktury przez osobę uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy.

- Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w §5 ust. 1  oraz  §7 ust. 1 pkt 1) - 7)

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie do 60 dni od daty przyjęcia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn.zm.)

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający ma prawo do wzglądu w materiały projektowe oraz wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

- Zamawiający udostępni posiadane opracowania i dokumentacje, które mogą być pomocne w realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności dotyczące istniejącego obiektu w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę z min. 3-dniowym wyprzedzeniem w terminie wskazanym przez Wykonawcę zorganizuje zebranie z użytkownikami/obsługą techniczną, w celu dokonania uzgodnień;

- Zamawiający umożliwi wejście i dostęp do miejsc podlegających inwentaryzacji w uzgodnionym obustronnie terminie.

- Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji przez okres 10 dni.

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy i wyznaczenie miejsca na teren placu budowy,  przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

- Wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych  w

niniejszej umowie.

- Pisemne powiadomienie o powstałych wadach w okresie zapewnienia przez Wykonawcę

serwisu gwarancyjnego i rękojmi dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel./fax ……………………………….

- Dokonanie protokolarnego odbioru robót wymienionych w §7 w terminie 2 dni od daty

pisemnego powiadomienia osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, na nr fax. ……………. przez Wykonawcę o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni;

- Sprawdzenie przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy

w imieniu Zamawiającego, w ciągu 7 dni przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej;

- Zapewnienie przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy

w imieniu Zamawiającego, należytego frontu robót określonego w zaktualizowanym „Harmonogramie robót i finansowania”;

- Wskazanie punktów poboru niezbędnych mediów na czas budowy, od których

Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy ureguluje należności za ich zużycie wg odczytu licznika;

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy i

magazyny materiałowe.

Obowiązki Wykonawcy :

14. Przed przystąpieniem do czynności projektowych w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu:

1)   wykaz składu zespołu projektowego, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

2)  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

15. Wykonania dokumentacji projektowej zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami obowiązującymi w budownictwie oraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, a ponadto do konsultacji z Zamawiającym rozwiązań technicznych, architektonicznych i materiałowych odbiegających od przyjętych w Programie Funkcjonalno – Użytkowych a mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

16. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązuje się do wykonania

następujących czynności wynikających z Ustawy Prawo budowlane, w tym:

- Udziału w organizowanych przez Zamawiającego naradach i komisjach technicznych,

odbiorach robót zanikowych oraz w końcowym odbiorze zadania.

- Poprawiania błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami, uzupełnienie

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej w terminie podanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków na zasadzie zapewnienia

najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem

projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

17. Podczas realizacji Wykonawca zobowiązany jest:

- do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań technicznych, architektonicznych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zamawiający ma prawo do wglądu w materiały projektowe oraz wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

- w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu zaktualizowany „Harmonogram robót i finansowania”, z którego powinna wynikać kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania z  podziałem na branże.

18. Do zawiadomienie właściwego organu o planowanym terminie rozpoczęcia robót;

19. Przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawić osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego:

- oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby pełniące podczas realizacji robót funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robot budowlanych, uprawnienia tych osób oraz poświadczenie o przynależności do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- wykazu zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe i praktyczne;

- wykazu osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania branżowych robót;

- zaktualizowanego „Harmonogramu robót i finansowania” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy ;

- dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie placu budowy;

20. Trwałe oddzielenie i oznakowanie przez Wykonawcę w ramach organizacji placu budowy części obiektu objętego przedmiotem umowy od pozostałych pomieszczeń będących w użytkowaniu, zabezpieczenie przed osobami trzecimi, utrzymanie czystości na terenie budowy i w miejscu składowania materiałów, materiałów rozbiórkowych i gruzu, bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz organizacja we własnym zakresie kontenerowego zaplecza socjalno-bytowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

21. Wykonanie na koszt własny zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii.

22. Wyznaczenie kierowników branżowych robót i kierownika budowy, który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami;

23. Protokolarnie przyjęcie placu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy i przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w czasie 3 dni od dnia jego przekazania „protokołem przekazania placu budowy” wg zaktualizowanego po zawarciu umowy „Harmonogramu robót i finansowania”.

24.W czasie prowadzonych robót przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym integralną część umowy;

25. Prowadzić roboty ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Programie Funkcjonalno-Użytkowym;

26. Realizować przedmiot umowy czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego zaktualizowanym „Harmonogramem robót i finansowania”;

27. Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;

28. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego przed ich zastosowaniem i wbudowaniem Wniosek Materiałowy do zatwierdzenia wraz  wymaganymi certyfikatami wyrobów i Aprobatami Technicznymi na planowane do wbudowania materiały i technologie;

29. Równolegle z prowadzeniem robót realizacyjnych tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót, w celu przekazania jej osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

30. Prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać obszar budowy w należytym porządku, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie pozostałym częściom budynku i terenu kompleksu szpitalnego;

31. Zgłaszać oraz sporządzać na bieżąco protokoły z realizacji przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego  na:

1) roboty ulegające zakryciu (zanikające), roboty częściowe i kończące etapy;

2) montaż i odbiór instalacji i urządzeń technicznych;

3) rozruch technologiczny;

oraz zakończenie realizacji umowy zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

32. Usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z osobami uprawnionymi do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego sposób usunięcia powstałych szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac;

33. Niezwłocznie pisemnie poinformować osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych.

34. Transportować materiały na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający pracy szpitala;

35. Pozostawić uprzątnięty teren budowy i zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy;

36. Prowadzić obmiary powykonawcze robót przy branżowym nadzorze osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

37.  Zapewnić właściwą koordynację robót między podwykonawcami;

38. Wyprzedzająco i na co najmniej 7 dni wcześniej  zgłaszać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, konieczność wyłączenia zasilania w media na okres przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonanych instalacji, w celu zawiadomienia użytkowników o planowanych wyłączeniach, nadzorować i koordynować ich wykonanie;

39. Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, dokumentacji tj.:

1) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, etapowych oraz protokołu odbioru końcowego;

2) wyników badań, prób i sprawdzeń, opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub

dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła potrzeba ich

wykonania ze względu na istotne znaczenie;

3) oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do porządku zgodnego ze stanem zastanym terenu budowy i  terenu przyległego, a także dróg wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku korzystania z nich;

4) certyfikatów wyrobów i Aprobat Technicznych zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883) na wbudowane materiały i zastosowane technologie;

5) dokumentacji powykonawczej sporządzonej w 2 egz. na bazie wielobranżowych Projektów Wykonawczych z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu obejmujące wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

40. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązuje się uzyskać dopuszczenie do użytkowania, o którym mowa w §2 ust.1 pkt. 2) umowy.

41. Zapewnić przebieg realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością oraz bez zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części użytkowanych;

43.  W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę zobowiązuje się on do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w działalności szpitala w trybie niezwłocznym na własny koszt;

§ 7

Odbiory Robót

1. Odbiory robót odbywać się będą przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, w sposób następujący:

1)	odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających wszystkich branż na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu” które Wykonawca udokumentuje  wykonaną i przekazaną osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, dokumentacją fotograficzną w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż a które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

2)	odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” części robót składających się na całość przedmiotu umowy, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót;

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

3)	odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” części robót stanowiących całość technologiczną.

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części robót osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

4) odbiory instalacji i urządzeń technicznych oraz rozwiązań systemowych Wykonawca dokonuje we własnym zakresie, co udokumentowane powinno być protokołem. Próby, badania i odbiory instalacji i urządzeń technicznych  powinny obejmować w szczególności: instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym elektroenergetyczne, oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne itp.

5)   rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego”  instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu skuteczności ich działania oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych i urządzeń technologicznych podlegających montażowi lub zasilanych energią elektryczną. Odbiór rozruchu technologicznego Wykonawca poprzedzi próbnym rozruchem wykonanym we własnym zakresie;

Wykonawca zgłasza gotowość do przeprowadzenia odbioru wpisem do dziennika budowy na 2 dni przed dokonaniem protokolarnego odbioru rozruchu technologicznego, przy jednoczesnym  powiadomieniu osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

6)  odbiór urządzeń przewidzianych do montażu w ramach przedmiotu umowy na

podstawie „Protokołu odbioru urządzeń” wraz z dołączonymi wymaganiami, aprobatami, certyfikatami. Odbiór urządzeń i sporządzenie protokołu odbioru nie może nastąpić później niż odbiór końcowy;

7) odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów etapowych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń;

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne urządzeń, wyposażenia meblowego i gospodarczego;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań;

- instrukcje, protokoły przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników, 2 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji powykonawczej budowy z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, obejmującej wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i przedstawiciela osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

Wykonawca co najmniej 7 dni wcześniej pisemnie zgłasza osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, gotowość do odbioru końcowego, który odbędzie się przy udziale przedstawiciela osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy, użytkownika oraz organów nadrzędnych:

- przedstawiciela Zamawiającego;

- Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 158;

- Głównego Specjalisty/Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ

- Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję działającą w imieniu Zamawiającego;

8)	odbiór ostateczny na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego” zorganizowanego po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na całość przedmiotu umowy polegający na przeglądzie i odbiorze pogwarancyjnym zorganizowanym w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do …………….

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę na wykonanie robót budowlanych nr …………/49/Log./2015;

- „Protokół odbioru końcowego”;

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

2. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od zgłoszenia przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcę kosztami.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, mogą przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 8

Podwykonawstwo

1.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płacone w jednej części.

2.  Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, a w przypadku zamówień na roboty

budowlane dalszych podwykonawców na podstawie umów z Wykonawcą lub podwykonawcą, gdzie przez umowę o podwykonawstwo – rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez podwykonawców, którzy zawarli  umowy o podwykonawstwo z Wykonawcą na zamówienia będącymi dostawami lub usługami, z dalszymi podwykonawcami. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podwykonawców realizujących zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy lub  sprzeciw do umowy podwykonawczej.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty

budowlane dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu

podwykonawcy.

3)   jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty

budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową

będzie  wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8.  Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9.   Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy

podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (jeżeli dotyczy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy. Sprzeciw lub nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na roboty budowlane.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiający dokona  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przesłanką takiego działania Zamawiającego będą oświadczenia złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców informujące o braku zapłaty przez Wykonawcę. Uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wniesienia uwag i wyznaczy 8 dniowy termin (liczony od dnia doręczenia tej informacji) na ich wniesienie.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)   nie dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)   złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której

mowa w ust. 16,  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Złożenie do

depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy ma skutek

spełnienia świadczenia przez Zamawiającego, albo

3)   dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku

zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Konieczność wielokrotnego (powyżej 4 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty

podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

20. Przepisy  niniejszego § nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 9

Gwarancja

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały w tym te istniejące

zakwalifikowane przez Wykonawcę do dalszej eksploatacji Wykonawca udziela gwarancji:

  - w terminie …………. (min. 60 miesięcy), której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały i urządzenia niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg §7;

2) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewnia:

1)  serwis gwarancyjny dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi;

2) wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku  lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

3) wymianę elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta

4) dokonywania  przeglądów wbudowanych urządzeń i systemów automatyki w tym przeciwpożarowych.

3. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

4.  Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax. ………………………..

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

6. Jednocześnie z okresem, na który obowiązuje gwarancja obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ………….. zł (słownie: ………………………………………………….. złotych, ……./100) w formie …………………………………….  dla robót ogólnobudowlanych.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 11

Kary umowne

1.Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji liczone za

każdy dzień opóźnienia od terminu wykonania robót określonego w §2 ust.1 pkt. 1),

- w wysokości 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji liczone za

każdy dzień opóźnienia od terminu uzyskania dopuszczenia do użytkowania określonego w §2 ust.1 pkt. 2),

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości

10% wartości przedmiotu umowy brutto,

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §6 ust. 6;

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zapłaty

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamówień na roboty budowlane,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży poświadczonej

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem

realizacji umowy w imieniu Zamawiającego i przedstawicieli Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

  - zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która

spowodowała odstąpienie od Umowy;

  - sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne;

  - wezwanie osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego i przedstawicieli Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

5. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 12

Warunki odstąpienia, wstrzymania

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

2)  w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym w §6 ust.1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3)  opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających o  10 dni terminy ustalone w zaktualizowanym „Harmonogramie robót i finansowania”;

4)   jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna z Programem Funkcjonalno-użytkowym i technologią nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

5)  wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku i naruszanie warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy Programu Funkcjonalno-użytkowego, umowy lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i zaktualizowanego ,,Harmonogramu robót i finansowania”, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia

zaniedbań z tytułu:

1) nie należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót od pozostałej powierzchni użytkowanej;

2) braku kierownika robót (budowy) na placu budowy,

3) nie przestrzegania zasad BHP, p.poż.,

4) nie przestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią,

5) nie uporządkowania terenu lub placu budowy oraz miejsca składowania materiałów,

6) transportu materiałów lub gruzu niezgodny z zapisami Programu Funkcjonalno-użytkowego;

4. Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

5. W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

( 13

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca również nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. 2015r. poz.618) ma zastosowanie.

( 14

1. Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po każdym odbiorze materiałów rozbiórkowych i gruzu kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973), natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać osobom  uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy.

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

1) Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej

2) Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody w okresie realizacji robót, a  rozliczenie ryczałtowe przez okres jaki obejmuje gwarancja.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy dotyczące

robót budowlanych.

    - Integralną częścią umowy jest:

- Program Funkcjonaln-użytkowy;

- Projekt Technologiczny  SUW z 2002 r. opracowany przez FUNAM Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu

- Instrukcja eksploatacji SUW z 2003 r. opracowana przez FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

- Operat wodno-prawny na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie 4 WSKzP z 2010 r. opracowany przez proGEO sp.zo.o z siedzibą we Wrocławiu

- Decyzja NW 7105 -14/10 z 2011 roku wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  dotycząca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód ze studni nr 2 znajdującej się na działce ½ AM- 12 obręb Gaj we Wrocławiu

- Dokumentacja Ujęcia Wód Podziemnych z utworów czwartorzędowych z 1962 roku opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

- Zaktualizowany Harmonogram robót i finansowania

- oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone   jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 17

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 49/Log/.2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Wyk. P.A. tel. 261 660 119

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić