| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 5 Stenty,cewniki, prowadniki, introducery,CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFA) Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia: Materiał konstrukcyjny: nitinol Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150. Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację Grubość strutów: 140 µm Szerokość strutów: 85 µm Skracalność poniżej 2% Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic Pokryty hydrofobowo Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność, 12 „koron” w jednym segmencie Konstrukcja „peak to valley” Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie Brak efektu „rybiej łuski” | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFA) Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia, Materiał konstrukcyjny: nitinol, Długości: 170 i 200 mm., Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm., Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire, System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, Grubość strutów: 140 µm, Szerokość strutów: 85 µm, Skracalność poniżej 2%, Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu, Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic, Pokryty hydrofobowo, Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność, 12 „koron” w jednym segmencie, Konstrukcja „peak to valley”, Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie, Brak efektu „rybiej łuski” | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) –Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia Materiał konstrukcyjny: nitinol Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire Grubość strutów: 140 µmSzerokość strutów: 85 µm, Skracalność poniżej 2% Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu, Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic, Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo, Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność, 12 „koron” w jednym segmencie, Konstrukcja „peak to valley”, Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie, Brak efektu „rybiej łuski”, Drożność naczyń 81,4% i brak konieczności ponownych rewaskularyzacji na poziomie 89,3% przy 12 miesięcznej obserwacji, Drożność naczyń 91,7% | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Stenty samorozprężalne kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFS, Illiac) Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia, Materiał konstrukcyjny: nitinol, Długości 30,40,60,80 mm., Średnice 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm., Długości systemów dostarczania 70 cm. oraz 120 – Over The Wire, Po 4 pokrywane złotem markery na każdym z końców stentu, Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic, Shaft 5,2 F, pokryty hydrofobowo, Konstrukcja „peak to valley”, Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie, Brak efektu „rybiej łuski” | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia Materiał konstrukcyjny: stal Długości 15, 25, 38, 56 mm. Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. włącznie (poza 5 x 38 i 5 x 56) Shaft 5F, pokryty hydrofilnie Ciśnienie nominalne 9 atm RBP 15 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm. Konstrukcja hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu, Brak efektu „rybiej łuski” Skracalność poniżej 3% | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,014” – Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. Materiał konstrukcyjny: Co-Co Długości 12, 15, 19 mm.Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx Jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania Kompatybilne z introducerem 4F (4.5 i 5 cm.) i 5F (6 i 7 cm.) Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm.Ciśnienie nominalne 10 atm RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.)Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm .Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014” (BTK) –Kontrolowana podatność między 4 a 6%.Długości 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm. Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. (tylko dla średnic 2.5 i 4.0 mm.), 150 cm. oraz 120 cm. (tylko dla średnic 1.5 i 2.0 mm.) – Over The Wire 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu Kompatybilne z introducerem 4F Shaft proksymalny 3,9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy, dystalny 3.1F Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas rozprężania, pokrycie zwiniętego balonu substancją ułatwiającą manewrowanie i doprowadzenie balonu do celu Ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm.. profil cewnika po deflacji dla średnicy 1.5 mm. - 0,029” | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) – Semi compliant (4 – 8%) Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowe pokrycie, Ciśnienie nominalne: 6 atm RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035” Semi compliant Długości 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 mm. Długości systemów dostarczania 80/90 cm. oraz 130 – Over The Wire2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.), Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowe pokrycie, Ciśnienie nominalne 7 atm. RBP 12 – 20 atm.; 20 atm. dla 3-4 mm. średnicy, 16 atm. dla 5 – 6 mm. średnicy, 14 atm. dla 7 – 8 mm. średnicy, 12 atm. dla 9 – 10 mm. średnicy | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 10. | Prowadniki do PTA 0,018” – Długość 195 cm i 300 cm; sztywności: medium oraz stiff. Końcówka prosta Konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu Pokrycie proksymalne PTFE, dystalne 13,5 cm substancją hydrofilną. 2 cm. platynowa końcówka dobrze widoczna w skopii | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 11. | Introducer zbrojony typu „crossover” –Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta), Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej, Średnica 4F, Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”, Fabrycznie taperowana, Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 12. | Introducer zbrojony typu „crossover” Długości 100 cm. (prosta), Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej, Średnica 4F, Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”, Fabrycznie taperowana, Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 13. | Cewniki balonowe pokrywane lekiem:Paclitaxel kompatybilne z prowadnikiem 0,018”, Substancja nośna ułatwiająca transfer leku do ściany naczynia :BTHC(Butyryl-tri-hexyl citrate) Dawka leku: 3 µg/mm², Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu, Materiał SCP(polimer półkrystaliczny), Długości 40, 80, 120 mm.Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm., Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire, 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu., Kompatybilne z introducerem 4F i 5F ( śr 5-7mm.), Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy, Sposób pokryciaułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu, Ciśnienie nominalne: 6 atm, RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy TLR na poziomie 84,6% dla PTA przy 12 miesięcznej obserwacji redukcja LLL(Late Lumen Loss) 51% po 6 miesięcznej obserwacji | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 5 a cewniki, prowadniki, CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 (11). | Prowadniki do PTA 0,014” – Długość 195 cm i 300 cm, sztywności: medium oraz stiff, Końcówka taperowana na długości 12 cm, Konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu, Pokrycie proksymalne PTFE, Pokrycie dystalne substancją hydrofilną – poliuretan na odcinku 30 cm , 3 cm platynowa końcówka dobrze widoczna w skopii | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 (14). | Cewniki balonowy nacinająco – pozycjonujący Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0 - 3,5mm. ; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm., oraz 5 ostrzy dla długości 10 cm. (średnice 4, 5, 6mm. ) Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające nylonowy balon, Brak pokrycia substancją śliską, średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, 4,0; 5,0; 6,0 mm., długości: 10, 20, 40, 100 mm., Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”, długości systemu : 50, 90, 137, 155 cm , Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą, Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu, Ciśnienie nominalne 8 atm., Ciśnienie RBP 14 – 20 atm., Kompatybilne z introducerem 5F (2 – 3.5 mm.) i 6F (4 – 6 mm.). | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5a |  |  |  |

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 6 Koszulki,igły, prowadniki, filtry,spirale, zestawy, protezy, cewniki CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Koszulki wprowadzające średnice od 4F do 10F długość 13cm kompatybilne z prowadnikami 0,035’’ i 0,038’’ | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | koszulki zbrojone do PTA średnice : 5F, 6F, 7F, 8F , 9F, Długości : 13cm , 23cm , 30cm, 40cm, 55cm, 70cm, 90cm, konfiguracje ukształtowania końcówki : typu ansel , proste , kontralateralne | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 3. | koszulki zbrojone hydrofilne hydrofilna powierzchnia zewnętrzna koszulki na dystalnym odcinku 50cm, średnice od 6 F do 8F, długości :40, 45, 55, 70, 90cm ,koszulka z zastawką typu Check-Flo oraz opcjonalnie TUOHY-BORST | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | koszulki wprowadzające o dużych średnicach średnice od 14 do 24F długości 30, 40, 55cm. , akceptowany rozmiar prowadnika 0,038’’, cieniodajna opaska | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. | koszulki wprowadzające niezbrojone średnice od 10 do 18F długości 30, 45, 70, 80cm, | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. | zestaw wprowadzający do dostępu podkolanowego, skład zestawu: igła, miniprowadnik, koszulka, średnice koszulek: 4,5F, długość koszulek 7cm, miniprowadnik nitinolowy 0,018’’, 40 cm, igła 21G, 4 cm, średnica wewnętrzna 2,9F | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Igła angiograficzna średnica 18 i 21 G, długości 2.5 , 4 , 5 , 7 , 9 , 15 cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. | Igły Chiba długości 10-20 cm akceptujące prowadnik 0,018-0,038 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Igły półautomatyczne do biopsji 14,16,18,19,20G,długości 6,9,15,20 cm, długości skoku 10 i 20mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 10. | Igła na cewniku do przezskórnego nakłucia dróg żółciowych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 11. | Torquery | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 12. | Zestaw do usuwania filtrów czasowych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Filtry czasowo-stałe do żyły głównej dolnej do 30mm, zestaw do aplikacji z dostępu udowego i szyjnego | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Zestaw do mikropunkcji naczyń z dostępu promieniowego, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 15. | Zestaw do przezskórnego przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Spirale embolizacyjne platynowe z nitką syntetyczną, długości 2-14 cm, średnice 2-10 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 17. | Prowadnik wypychający spirale embolizacyjne 0,018’’, długość 180 cm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18. | Spirale embolizacyjne metalowe z nitką bawełnianą, średnice 3-20 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 19. | Zestaw do mikropunkcji dróg żółciowych cewnik na igle + prowadnik 0,018 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 20. | Kleszczyki do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych 3F | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 21. | Zestaw do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych (koszyczek lub pętla) | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 22. | PVA w gradacjach 300-1500 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 23. | Protezy plastikowe do dróg żółciowych | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 24. | Zestaw do infuzji, z cewnikiem wielootworowym na końcu , z dwoma markerami i prowadnikiem zamykającym otwór na szczycie cewnika | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 25. | Prowadniki obwodowe sztywne prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym oplotem pokryte od zewnątrz teflonem, prowadniki posiadające następujące profile : 0,025” ; 0,035” ; 0,038”, długości prowadników w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 26. | Prowadniki obwodowe sterowalne, prowadniki stalowe pokryte od zewnątrz teflonem, proste lub zagięte ( zagięcie 1,5mm i 3 mm), średnice 0,018’’; 0,021’’; 0,025’’; 0,032’’; 0,035’’, 0,038’’ , długości 50cm, 80cm, 145cm, 180cm, 260cm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 27. | Prowadnik sztywny, zagięty z platynową końcówką, typu Cope 0,018’’długości 60-145 cm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 28. | Prowadnik do procedur rekanalizacji tętnic podudzia o profilu 0,014’’ | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 29. | Stenty nitinolowe segmentowe, długości 40-100 mm , średnice 14-28 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 30. | cewnik balonowy wysokociśnieniowy do dużych naczyń, niepodatny balon z PET, średnice balonu od 12 mm do 28 mm, długość balonu od 20 do 40 mm, balon o średnicy 28 mm współpracujący z koszulką naczyniową 12F, ciśnienie RBP do 10 atm, współpracujące z prowadnikiem 0,035’’, długość cewnika 100cm, cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na trzonie wewnętrznym | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 31. | cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikami 0,014’’, 0,018’’, 00,35’’ z zestawami wprowadzającymi 3,4,5,F | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 32. | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, średnica zewnętrzna: 4F, 5F, 6F, 7F. | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 33. | Cewniki balonowe pokryte paklitaxelem średnice 3-8 mm, długości 2-10 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 34. | Cewnik do drenażu wielozadaniowy z systemem mocującym do skóry, 5-14 F, długości 25-60 cm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 35. | Cewnik do manipulacji w drogach żółciowych w drenażu przezskórnym | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 6 a zestawyCPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 (20). | Zestaw do mocowania cewnika do skóry | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 a |  |  |  |

| Pakiet nr 6b Stenty stalowe, cewniki do infuzji obwodowych CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| --- |
| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednmiary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 (31) | Stenty stalowe samorozprężalne średnice 20-40 mm, długości 25-75 mm, w komplecie zestaw do wprowadzania | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. (38) | Cewnik do infuzji obwodowych , pokryty substancją hydrofilną z markerem na końcu, 3-4 F, długości 80 – 150 cm, akceptujący prowadnik 0,025-0,035’’ | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 b |  |  |  |