GG    Projekt  budowlany

Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Polikliniki

| ADRES OBIEKTU | 50-981 Wrocław, ul.Weigla 5 Budynek nr 36,Kompleks Wojskowy nr 2857, 52-118 Wrocław, dz. nr 5/5, AM-21, obręb Gaj, jedn.ewid.Wrocław |
| --- | --- |
| KATEGORIA | KAT.XI |
| INWESTOR | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, 50-981 Wrocław, ul.Weigla 5 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Pracownia projektowa „Archi-test” ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław |

Opracowujący poszczególne części projektu:

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt architektoniczno-konstrukcyjny | mgr inż. arch. Józefa Dąbrowska | architektoniczno-inżynieryjna upr. nr 33/66 |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzający projekt architektoniczny | mgr inż. arch. Bożena Chichłowska | architektoniczna upr. nr 245/91/UW |  |  |  |  |  |  |
| Projekt instalacji elektrycznych | technik elektryk Marek Mikita | instalacyjno-inżynieryjna upr. nr 561/87/UW |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzający projekt instalacji elektrycznych | mgr inż. Jacek Wrzesiński | instalacyjno-inżynieryjna upr. nr 94/85/UW |  |  |  |  |  |  |
| Projekt instalacji sanitarnych | inż. Małgorzata Noculak | instalacyjno-inżynieryjna upr.nr 77/88/UW |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzający projekt instalacji sanitarnych | mgr inż. Stanisław Pupkiewicz | instalacyjno-inżynieryjna upr. nr 20/90/UW |  |  |  |  |  |  |

Spis zawartości do projektu budowlanego

Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Polikliniki,

4 Wojskowy Szpital  Kilniczny z Polikliniką

AM-12, Obręb Gaj, jedn.ewid.Wrocław

| STRONA TYTUŁOWA | str. 1 |
| --- | --- |
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO | str. 2 |
| I Część – załączniki dokumentów: |
| UPRAWNIENIA + ZAŚWIADCZENIA DOIA, DOIIB |
| U1 | Uprawnienia budowlane i zaświadczenie z DOIA – Józefa Dąbrowska | str. 3-4 |
| U2 | Uprawnienia budowlane i zaświadczenie z DOIA – Bożena Chichłowska | str. 5-6 |
| U3 | Uprawnienia budowlane i zaświadczenie z DOIIB – Marek Mikita | str. 7-8 |
| U4 | Uprawnienia budowlane i zaświadczenie z DOIIB – Jacek Wrzesiński | str. 9-10 |
| U5 | Uprawnienia budowlane i zaświadczenie z DOIIB – Małgorzata Noculak | str. 11-12 |
| U6 | Uprawnienia budowlane i zaświadczenie z DOIIB – Stanisław Pupkiewicz | str. 13-14 |
| ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW |
| Z1 | Oświadczenie projektantów | str. 15 |
| Z2 | Opinia kominiarska z 25 stycznia 2017r. | str. |
| OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | str. |
| Opis Fotografie – stan istniejący |  |  | str. |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA | SKALA | NUMER RYSUNKU |  |
| Sytuacja | 1:500 | A/1 | str. |
| Rzut piwnic-inwentaryzacja i projekt | 1:50 | A/2 |  |
| Rzut parteru-inwentaryzacja i projekt | 1:50 | A/3 | str. |
| .Rzut I p.-inwentaryzacja i projekt | 1:50 | A/4 |  |
| Rzut II p-inwentaryzacja i projekt | 1:50 | A/5 | str. |
| Rzut III p.-inwentaryzacja i projekt | 1:50 | A/6 | str. |
| Rzut IV p.-inwentaryzacja i projekt | 1:50 | A/7 | str. |
| Rzut dachu -inwentaryzacja przewodów wentylacyjnych | 1:50 | A/8 | str. |
| Rzut dachu -projekt wentylacji | 1:50 | A/9 | str. |
| Przekrój I-I (schemat) | 1:100 | A/8 | str. |
| OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE SANITARNE - WEWNĘTRZNE | str. |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKALA NUMER RYSUNKU | str. |
| Rzut piwnic | 1:50 |  | str. |
| Rzut parteru | 1:50 |  | str. |
| .Rzut I p. | 1:50 |  | str. |
| Rzut II p. | 1:50 |  | str. |
| Rzut III p. | 1:50 |  | str. |
| Rzut IV p. | 1:50 |  | str. |
|  |  |  | str. |
| OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WEWNĘTRZNE | str. |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKALA NUMER RYSUNKU | str. |
| Rzut piwnic | 1:50 |  | str. |
| Rzut parteru | 1:50 |  | str. |
| .Rzut I p. | 1:50 |  | str. |
| Rzut II p. | 1:50 |  | str. |
| Rzut III p. | 1:50 |  | str. |
| Rzut IV p. | 1:50 |  | str. |
|  |  |  | str. |
|  |  |  | str. |
|  |  |  | str. |
|  |  |  | str. |
|  |  |  | str. |

Orientacja  do projektu budowlanego

Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Polikliniki,

4 Wojskowy Szpital  Kilniczny z PoliklinikąWrocław, ul.Weigla 5, dz. nr 12 , AM-12, Obręb Gaj, jedn.ewid.Wrocław

Opis  do projektu budowlanego:

Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Polikliniki,

4 Wojskowy Szpital  Kilniczny z PoliklinikąWrocław, ul.Weigla 5, dz. nr 12 , AM-12, Obręb Gaj, jedn.ewid.Wrocław

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-  inwentaryzacja budowlana

R.M.I. z dn. 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- R.M.Z z dn.22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań  jakim powinny odpowiadać  pod       względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje remont i przebudowę pomnieszczeń węzłów sanitarnych w celu doprowadzenia tych pomieszczeń do rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami

III.  ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje przebudowę i remont węzłów sanitarnych zlokali-           zowanych w pionie na  każdej z 6 kondygnacji polikliniki w zakresie:

              - architektura z konstrukcją

              - instalacje sanitarne -wewnetrzene, wentylacja , c.o., wod-kan

              - instalacje elektryczne

IV. STAN  ISTNIEJĄCY

Funkcja pomieszczeń sanitarnych:

- WC  DLA  PACJENTÓW :

- D i M (wspólne) – IIp., Ip., parter

-  D – IVp., IIIp.,

            - M -  IVp., IIIp.

WC dla N(niepełnospr.) - parter przy wejściu głównym do budynku

(poza zakresem  opracowania projektu)

- DLA  PRACOWNIKÓW:

-  D+M (wspólne) - parter, piwnice

-  D -  IVp.,IIIp., IIp.

-  M – IIp.,

- prysznic  -  IVp., piwnica

- magazyn, brudownik – Ip.

Większość drzwi od zespołów WC przy otwieraniu  zakłóca płynność ruch zajmując prawie

połowę szerokości korytarza ogólnodostępnego. W wiekszości pomieszczeń szerokości drzwi nie spełniają aktualnych norm.

Stan techniczny:

- IVp.  – dobry we wszystkich pomieszczeniach

- IIIp. - częściowo odpadające płytki ścienne, duże ubytki w tynkach, zniszczona posadzka z lastriko

- IIp. - duże ubytki w płytkach ściennych, zniszczona posadzka z lastriko, dziury w stropie w miejscu przebicia dla kanalizacji (pom.208 –  stan dobry do zachowania)

- Ip. - pom.110 - stan dobry do zachowania, pozostałe do remontu

- parter – stan dobry

- piwnice – do remontu - duże ubytki i brak części tynku na  suficie

V.   Projektowane rozwiązania architektoniczne-budowlane:

1. Dane ogólne:

Opracowanie dotyczy korekty funkcji w zespole WC zlokaliowanym na 6 kondygnacjach budynku poliklinki.

- Charakterystyka istniejącego obiektu:

Budynek  znajduje się  w obszarze historycznego układu urbanistycznego szpitala przy ul.R.Wiegla, który jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek został wzniesiony w latch 60-tych XX w. jako hotel dla pielęgniarek; po latach użytkowania zaadaptowany  na przychodnię.

Budynek  jest podpiwniczony, 6–kondygnacyjny z płaskim stropodachem. Stropy żelbetowe,  ściany i kominy murowane z cegły.

3.  Dane techniczne zespół  WC  do przebudowy:

- Powierzchnia użytkowa   - 97,20 m²

- Kubatura                       ~ 300,00 m3

LICZBA  UŻYTKOWNIKÓW WC - PERSONEL NA KONDYGNACJACH (dane od inwestora)

| kondygnacja | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | razem |
| --- | --- | --- | --- |
| IV p. | 10 | 2 | 12 |
| III p | 9 | 4 | 13 |
| II p | 9 | 7 | 16 |
| I p. | 5 | 3 | 8 |
| parter | 10 | --- | 10 |
| piwnice | 5 | --- | 5 |

suma                             48            +         16               =   64 osoby

projektowana funkcja:

- WC D, WC M - dla pacjentów - na każdej kondygnacji (oprócz piwnicy)

- WC dla N ( niepełnosporawnych) +M – IIIp.

- WC personelu - piwnice, Ip., IIIp., Ivp.

- magazyny  – w sumie dwa – II p. i IVp.

zestawienie powierzchni:

I n w e n t a r y z a c j a                 P R O J E K T

| Nr i NAZWA POM. | pow. | IVp. | Nr i NAZWA POM. | pow. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 WC-M | 10,30m2 |  | 407 WC-M | 8,60m2 |
| 408 WC-D | 2,70m2 |  | 408 WC-D | 2,80m2 |
| 409 WC-D-pers. | 3,40m2 |  | 409 magazyn | 3,40m2 |
| 410 WC-M-pers. | 9,80m2 |  | 410 WC-pers. | 7,00m2 |

Razem:      21,80m2

| Nr i NAZWA POM. | pow. | IIIp. | Nr i NAZWA POM. | pow. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 WC-M | 10,40m2 |  | 307 WC-M i N | 6,40m2 |
| 308 WC-D-pers. | 2,80m2 |  | 308 WC-pers. | 2,80m2 |
| 309 WC - D | 3,50m2 |  | 309 WC - D | 3,50m2 |

Razem:    12,70m2

| Nr i NAZWA POM. | pow. | IIp. | Nr i NAZWA POM. | pow. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 WC-D+M | 10,50m2 |  | 205 WC-M | 8,80m2 |
| 206 WC-M-pers. | 2,90m2 |  | 206 magazyn | 2,90m2 |
| 207 WC-D-pers | 3,50m2 |  | 207 WC-D | 10,50m2 |
| 208 WC-D+M-pers. | 9,80m2 |  | 207 WC-D | 10,50m2 |

Razem:    22,20m2

| Nr i NAZWA POM. | pow. | Ip. | Nr i NAZWA POM. | pow. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 magazyn | 10,50m2 |  | 108 WC-M | 8,50m2 |
| 109 brudownik | 2,80m2 |  | 109 WC-pers. | 2,80m2 |
| 110 WC-D+M-pers | 6,40m2 |  | 110 WC-D | 6,00m2 |

Razem:     17,30m2

| Nr i NAZWA POM. | pow. | parter | Nr i NAZWA POM. | pow. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-D+M | 10,0m2 |  | WC-M | 8,70m2 |
| WC-D+M-pers | 2,80m2 |  | WC-D | 2,80m2 |

Razem:      11,50m2

| Nr i NAZWA POM. | pow. | piwnice | Nr i NAZWA POM. | pow. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-pers+prysznic | 9,40m2 |  | WC-pers.+pryszn. | 8,40m2 |
| WC-pers | 3,20m2 |  | WC-pers. | 3,30m2 |

Razem:      11,70m2

suma = 97,20m2

BILANS POMIESZCZEŃ :

inwentaryzacja                         P R O J E K T

| NAZWA POM. zespoły WC | liczba zespołów | Liczba zespołów | liczba misek ustępowych |
| --- | --- | --- | --- |
| pacjentów D+M | 3 | --- | --- |
| pacjentów D | 2 | 5 | 7 |
| pacjentów M | 2 | 5 | 5 +5 pisuarów |
| personelu D+M | 2 | --- | --- |
| personelu D | 2 | 6 - podział na D i M | 2+4 istn. |
| personelu M | 1 | do decyzji użytkown. |  |
| dla N | - | 1 | 1 |
| prysznic dla pers. | 2 | 2 | 2 |
| magazyn | 2 | 2 | --- |

- Opis prac budowlanych

- wyburzyć ściany działowe –  IVp.,IIIp., II p.jj

- wybić  otwory drzwiowe – Ivp.,IIIp.,IIp.,Ip

- poszerzyć otwory drzwiowe  -,IIIp.IIp,piwnice

W miejscach poszerzenia otworów  drzwiowych, czasie  realizacji wykonać odkrywki aby   ustalić   rodzaj   nadproży  i  ich  oparcia  na  murze.  W  projekcie   przyjęto  założenie  -               poszerzenie  otworu  z obu stron powyżej 5 cm, będzie wymagało wykonania wzmocnienia nadproża profilami stalowymi.

Rodzaj wzmocnienia będzie  ustalony po wykonaniu w/wym odkrywek.

Wzmocnienie  z profili stalowych 2x L100x50x6, z oparciem na murze ok.25 cm.

( na kondygnacjach: IIIp., IIp., piwnice)

- zamurować otwory drzwiowe – IVp., IIIp.IIp., Ip.,

- wykonanać ściany działowe – IVp.,IIIp.,Ip.- z elementów ORTH – gr.8cm

(alternatywnie z cegły dziurawki)

- sufity – oczyścić tynki istn., uzupełnić brak tynku w pom. w piwnicy

- posadzki – płytki o powierzchni gładkej, antypoślizgowej, zmywalnej, nienasiąkliweji i   odpornej na działanie środków myjąco- dezynfekcyjnych.

Zerwać istniejące lastriko, płytki  ceramiczne  wraz z podłożem; wykonać nowe   podłoże ze spadkami do kratek ściekowych). Cokoły przy podłogach powinny być wykonane do wysokości conajmniej 0,08m. Styk posadzki ze ścianą powinien być zaokrąglony.

- ściany – wykładziny i malowanie. Istniejące płytki i tynk zbić. Wyłożyć ściany min.do wysokości 2,05m płytkami trwałymi, zmywalnymi, odpornymi na działanie   środków myjąco-dezynfekcyjnych. Ściany powyżej płytek i sufity pomalować farbami emulsyjnymi.

Styk posadzki ze ścianą powinien być zaokrąglony.

- ściany WC dla N - niepełnosprawnych – pom.307- zamontować wg obowiązujacych wymogów: pochwyty, poręcze lub inne podobne urządzenia

- we wszystkich pomieszczeniach wymienić urzadzenia sanitarne (miski

ustępowe, umywalki, pisuary, itp.)

- stolarka drzwiowa - istniejącą zdemontować i wstawić nową dostowaną do zmienionych gabarytów

- wentylacja - wszystkie pomieszczenia  będą  miały  zapewnioną wentylację

Przwody kanalizacyjne sanitarne i wodne przewiduje się do wymiany – w miejscach

istniejących. Uściślenie przebiegu istniejących  przewodów nie jest możliwe, ponieważ są one obudowane.  Spradycznie może nastąpić konieczność  nowej lokalizacji przwodów.

Na etapie wykonawczym może nastąpić korekta ich przbiegu.

Wszystkie przewody należy obudować płytami G-K.

6. Zastosowane materiały:

Wyroby powinny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne

7. Zagadnienie ochrony przeciwpożarowej:

- Budynek zaliczany jest do średniowysokich

- Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

- Wymagana klasa odporności pożarowej „B”

Planowana inwestycja nie zmienia warunków pożarowych i ewakuacji - drogi są zgodne z obowiązującymi przepisami.

8. Informacja dotycząca BIOZ:

W oparciu o art.20 ust.1 PKT 1b Prawa Budowlanego, opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2002r., wykonawca nie jest zobowiązany  do wykonania planu BIOZ z uwagi na wykonanie robót  na wysokości mniejszej niż 5m nad poziomem podłogi przbudowywanej kondygnacji.

9.Charakterystyka energetyczna

Nie zmienia  sie istniejącego układu ogrzewania i ocieplenia bydynku.

10. Obszar poddziaływania inwestycji – bez zmian w odniesieniu do stanu istniejącego

11. Odstępstwa od projektu budowlanego

Zgodnie z art.36 ust.6 Prawo Budowlane , Inwestor w czasie realizacji może dokonać zmian w zakresie:

- ścian działowych

- przesunięcia drzwi z możliwością zmiany gabarytów

- lokalizacji urządzeń oraz przewodów sanitarnych i elektrycznych

Dopuszcza się zastosowanie zastępczych materiałów budowlanych, urządzeń sanitarnych i elektrycznych,w taki sposób tak aby nie pogorszyć warunków eksploatacji i estetyki realizacji.

12. Ocena techniczna.

Stan techniczny budynku dobry. Obiekt wybudowano w latch 1967-70; mury z cegły, stropy

żelbetowe, dach płaski.

Projektowane zmiany nie osłabiają   istniejącej konstrukcji budynku i nie zagrażają bezpie -  czeństwu. Nie naruszają istniejącej konstrukcji budynku, zapewniaja możliwość prawidłowej realizacji i polepszenia komfortu użytkowania pomieszczeń.

arch.Józefa Dąbrowska

Ip. pom108                                                              IIp. pom.205

IIIp. pom307                                                             I IIp. pom.308